建 设 部

市政基础设施工程

施工技术文件管理规定

建城[2002] 221号

中国市政工程协会印

2002年9月5日

建设部文件

城建[2002]221号

关于印发《市政基础设施工程施工技术文件

管理规定》的通知

各省、自治区、直辖市建委（建设厅），计划单列市建委，北京、天津、上海市市政工程局：

现将《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》印发给你们，请遵照执行。原《市政工程施工技术资料管理规定》（建城[1994]469号）同时废止。

附件：市政基础设施工程施工技术文件管理规定

中华人民共和国建设部（章）

二零零二年九月二十八日

市政工程施工技术资料管理规定

第一章  总    则

第一条  为了加强市政基础设施工程施工技术文件的规范化管理，使其真实反映工程实体质量和管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》和国家有关规范、标准，制定本规定。

第二条  本规定所称市政基础设施工程，是指城市范围内道路、桥梁、广场、隧道、公共交通、排水、供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理处置等工程。

- 本规定适用于新建、改建、扩建的市政基础设施工程。凡参加上述工程的有关单位按本规定执行。本规定中未涉及到的或有特殊要求需要增、减内容的，应按国家有关规定和设计要求执行。

- 市政基础设施工程施工技术文件，是指在施工过程中，施工单位执行工程建设强制性标准和国家、地方有关规定而填写、收集、整理的文字记录、图纸、表格、音像材料等应当归档的保存的文件。

第五条  市政基础设施工程施工技术文件，应按本规定的统一表格、表式（见附件）填写；未有统一规定表格、表式的，省级建设行政主管部门可根据需要作出规定。

第二章  管理与职责

- 市政基础设施工程施工技术文件由施工单位负责编制，建设单位、施工单位负责保存，其他参建单位按其在工程中的相关职责做好相应工作。

建设单位应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）的要求，于工程竣工验收后三个月内报送当地城建档案管理机构。

第七条  实行总承包的工程项目，由总承包单位负责汇集、整理各分包单位编制的有关施工技术文件。

第八条  市政基础设施工程施工技术文件应随施工进度及时整理，所需表格应按本规定中的要求认真填写，字迹清楚，项目齐全、记录准确、完整真实。

第九条  市政基础设施工程施工技术文件中，应由各岗位责任人签认的，必须由本人签字（不得盖图章或由他人代签）。工程竣工后，文件组卷成册后必须由单位技术负责人和法定代表或法人托人签字并加盖单位公章。

第十条  建设单位与施工单位在签订施工合同时，应对施工技术文件的编制要求和移交期限做出明确规定。建设单位应在施工技术文件中按有关规定签署意见。实行监理的工程应有监理单位按规定对证项目的认证记录。

第十一条  建设单位在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对施工技术文件进行预验收，验收不合格不得组织工程竣工验收。城建档案管理机构在收支施工技术文件七个工作日内提出验收意见，七个工作日内不提出验收意见，视为同意。

第十二条  不得任意涂改、伪造、随意抽撤或丢失文件，弄对于弄虚作假、玩忽职守而造成文件不符合真实情况的，由有关部门追究责任单位和个人的责任。

- 内容与要求

第十三条  施工组织设计

（一）、施工单位在施工前，必须编制施工组织设计；大中型的工程应根据施工组织总设计编制分部位、分阶段的施工组织设计。

（二）施工组织设计必须经上一级技术负责人进行审批加盖公章方为有效，并须填写施工组织设计审批表（合同另有规定的，按合同要求办理）。在施工过程中发生变更时，应有变更审批手续。

（三）施工组织设计应包括下列主要内容：

1、工程概况：工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。

2、施工平面布置图。

3、施工部署和管理体系：施工阶段、区划安排；进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其它各部门主要责任人等。

4、质量目标设计：质量总目标、分项质量目标，实际质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员名单。

5、施工方法及技术措施（包括冬、雨季施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等）。

6、安全措施。

7、文明施工措施。

8、环保措施。

9、节能、降耗措施。

10、模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇、设备安装、管道吹洗等专项设计。

第十四条  施工图设计文件会审、技术交底。

（一）、工程开工前，应由建设单位组织有关单位对施工图设计文件进行会审关按单位工程填写施工图设计文件会审记录。设计单位应按施工程序或需要进行设计交底。设计交底应包括设计依据、设计要点、补充说明、注意事项等，并做交底纪要。

（二）施工单位应在施工前进行施工技术交底。施工技术交底包括施工组织设计交底及工序施工交底。各种交底的文字记录，应有交底双方签认手续。

第十五条  原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检验报告及复试报告。

（一）一般规定

1、必须有出厂质量合格证书和出厂检（试）验报告，并归入施工技术文件。。

2、合格证书、检（试）验报告为复印件的必须加盖供货单位印章方为有效，并注明使用工程名称、规格、数量、进场日期、经办人签名及原件存放地点。

3、凡使用新技术、新工艺、新材料、新设备的，应有法定单位鉴定证明和生产许可证。产品要有质量标准、使用说明和工艺要求。使用前应按其质量标准进行检（试）验。

4、进入施工现场的原材料、成品、半成品、构配件，在使用前必须按现行国家有关标准的规定抽取试样，交由具有相应资质的检测、试验机构进行复试，复试结果合格方可使用。

5、对按国家规定只提供技术参数的测试报告，应由使用单位的技术负责人依据有关技术标准对技术参数进行判别并签字认可。

6、进场材料风复试不合格的，应按原标准规定的要求再次进行复试，再次复试的结果合格方可认为该批材料合格，两面三刀次报告必须同时归入施工技术文件。

7、必须按有关规定衽有见证取样和送检制度，其记录、汇总表纳入施工技术文件。

8、总含碱量有要求的地区，应对混凝土使用的水泥、砂、石、外加剂、掺合料等的含碱量进行检测，并按规定要求将报告纳入施工技术文件。

（二）水泥

1、水泥生产厂家的检（试）验报告应包括后补的28天强度报告。

2、水泥使用前复试的主要项目为：胶砂强度、凝结时间、安定性、细度等。试验报告应有明确结论。

（三）钢材（钢筋、钢板、型钢）

1、钢材使用前按有关标准的规定，抽取试样做力学性能试验；当发现钢筋脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢材进行化学成分检验或其它专项检验；如需焊接时，还应做可焊接性试验，并分别提供相应的试验报告。

2、预应力混凝土所用的高强钢丝、	钢绞线等张拉钢材，除按上述要求检验外，还应按有关规定进行外观检查。

3、钢材检（试）验报告的项目应填写齐全，要有试验结论。

（四）沥青

沥青使用前复试的主要项目为：延度、针入度、软化点、老化、粘附性能等（视不同的道路等级而定）

（五）涂料

防火涂料应具有经消防主管部门的认可证明材料。

（六）焊接材料

应具有焊接材料与母材的焊性试验报告。

（七）砌块（砖、料石、预制块等）

用于承重结构时，使用前复试项目为：抗压、抗折强度。

（八）砂、石

工程所使用的砂、石按规定批量取样进行试验。试验项目一般有：筛分析、表现密度、堆积密度和紧密密度、含泥量、泥块含量、针状和片颗粒的总含量等。结构或设计有特殊要求时，还应按要求加做压碎指标值等相应项目试验。

（九）混凝土外加剂、掺合料

各种类型的混凝土外加剂、掺合料使用前，应按相关规定中的要求进行现场复试并出具试验报告和掺量配合比度配单。

（十）防水材料及粘接材料

防水卷材、涂料，填缝、密封、粘接材料，沥青马蹄脂、环氧树脂等应按国家相关规定进行抽样试验，关出具试验报告。

（十一）防腐、保温材料

其出厂质量合格书应有标明该产品质量指标、使用性能。

（十二）石灰

石灰使用应按次取样，检测石灰的氧化钙和氧化镁含量。

（十三）水泥、石灰、粉煤灰类混合料

1、混合料的生产单位按规定，提供产品出厂质量合格证书。

2、连续供料时，生产单位出具合格证书的有效期最长不得超过7天。

（十四）沥青混合料

沥青混合料生产单位应按同类型、同配比、每批次至少向施工单位提供一份产品质量合格证书。连续生产时，每2000吨提供一次。

（十五）商品混凝土

1、商品混凝土生产单位应按同配比、同批次、同强度等级提供出厂质量合格证书。

2、总含碱量有要求的地区，应提供混凝土碱含量报告。

（十六）、管材、管件、设备、配件

1、厂（场）、站工程成套设备应有产品质量合格证书。设备安装使用说明等。工程竣工后整理归功档。

2、厂（场）、站工程的其它专业设备及电气安装的材料、设备、产品按现行国家或行业相关规定、规程、标准要求进行进场检查、验收，关留有相关文字记录。

3、进口设备必须配有相关内容的文字资料。。

4、上述1、2两项供应厂家应提供相关的检测报告。

5、混凝土管、金属管生产厂[有应提供有关的强度、严密性、无损探伤的检测报告。施工单位应依照有关标准进行检查验收。

（十七）预应力混凝土张拉材料

1、应有预应力锚具、连接器、夹片、金属波纹管等材料的出厂检（试）验报告及复试报告。

2、设计或规范有要求的桥梁预应力锚具，锚具生产厂家及施工单位应提供锚具组装件的静载锚固性能试验报告。

（十八）混凝土预制构件

1、钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土梁、板、墩、柱、挡墙板等构件生产厂家，应提供相应的能够证明产品质量的基本质量保证资料。如：钢筋原材复试报告、焊（连）接检验报告；达到设计强度值的混凝土强度报告（含28天标养及同条件养护的）；预应力材料及设备的检验、标定和张拉资料等。

2、一般混凝土预制构件如栏杆、地袱、挂板、防撞墩、小型盖板、检查井盖板、过梁、缘石（侧石）、平石、方砖、树池砌件等，生产厂家应提供出厂合格证书。

3、施工单位应依照有关标准进行检查验收。

（十九）钢结构构件

1、做为主体结构使用的钢结构构件，生产厂家应依照本规定提供相应的能够证明产品质量的基本质量保证资料。如：钢材的复试报告、可焊性试验报告；焊接（缝）质量检验报告；连接件的检验报告；机械连接记录等。

2、施工单位应依照有关标准进行检查验收。

（二十）各种地下管线的各类井室的井圈、井盖、踏步等，应有生产单位出具的质量合格证书。

（二十一）支座、变形装置、止水带等产品应有出厂质量合格证书和设计有要求的复试报告。

第十六条  施工检（试）验报告

（一）凡有见证取样及送检要求的，应有见证记录、有见证试验汇总表。

（二）压实度（密度）、强度试验资料

1、填土、路床压实（密度）度资料

1）有按土质种类做的最大干密度与最佳含水量试验报告。

2）有按质量验评标准分层、分段取样的填土压实度试验记录。

2、道路基层压实度和强度试验资料

1）石灰类、水泥类、二灰类等无机混凝料基层的标准击实试验报告。

2）有按质量验评标准分层、分段取样压实度试验记录。

3）道路基层强度试验报告。

①石灰类、水泥类、二灰类等无机混凝料应有石灰、水泥实际剂量的检测报告。

②石灰、水泥等无机稳定土类道路基层应有7天龄期的无侧限抗压强度试验报告。

③其它基层强度试验报告。

3、道路面层压实度资料

1）有沥青混凝料厂提供的标准密度。

2）有按质量标准分层取样的实测干密度。

3）有路面弯沉试验报告。

（三）水泥混凝土抗压、抗折强度，抗渗、抗冻性能试验资料

1、应有试配申请单和有相应资质的试验室签发的配合比通知单。施工中如果材料以生变化时，应有修改配合比的通知单。

2、应有按规范规定组数的试块强度试验资料和汇总表。

1）标准养护试块28天抗压强度试验报告。

2）水泥混凝土桥面和路面应有28天标养的抗压、抗折强度试验报告。

3）结构混凝土应有同条件养护试块抗压强度试验报告作为拆模、卸支架、预应力张拉、构件吊运、施加临时荷载等的依据。

4）冬季施工混凝土，应有检验混凝土抗冻性能的同条件养护试块抗压强度报告。

5）主体结构，应有同条件养护试块抗压强度报告，以验证结构物实体强度。

6）当强度未能达到设计要求而采取实物钻芯取样试压时，应同时提供钻芯试压报告和原标养试块抗压强度试验报告。如果混凝土钻芯取样试压强度仍达不到设计要求时，应由设计单位提供经设计负责人签署并加盖单位公章的处理意见资料。

3、凡设计有抗渗、抗冻性能要求的混凝土，除应有抗压强度试验报告外，还应有按规范规定组数标养的抗渗、抗冻试验报告。

4、商品混凝土应以现场制作的标养28天的试块抗压、抗折、抗渗、抗冻指标作为评定的依据，并应在相应试验报告是标明商品混凝土生产单位名称、合同编号。

5、应有按现行国家标准进行的强度统计评定资料。（水泥混凝土路面、桥面要有抗折强度评定资料）

（四）砂浆试块强度试验资料

1、有砂浆配申请单、配比通知单和强度试验报告。

2、预应力孔道压浆每一工作班留取不少于三组的7.07×7.07×7.07立方体试件，其中一组做为标准养护28天的强度资料，其余二组做移运和吊装时强度参考值资料。

3、有按规定根子的强度统计评定资料。

4、使用沥青马蹄脂、环氧树脂砂浆等粘接材料，应有配合比通知单和试验报告。

（五）钢筋焊、连接检（试）验资料

1、钢筋连接接头采用焊接方式或采用锥螺纹、套管等机械连接接头方式的，均应按有关规定进行现场条件下连接性能试验，留取试验报告。报告必须对搞弯、抗拉试验结果有明确结论。

2、试验所用的焊（连）接试件，应从外观检查合格后的成品中切取，数量要满足现行国家规范规定。试验报告后应附有效的焊工上岗证复印件。

3、委托外加工的钢筋，其加工单位应向委托单位提供质量合格证书。

（六）钢结构、钢管道、金属容器等及其它设备焊接检（试）验资料应按国家相关规范执行。

（七）桩基础应按有关规定，做检（试）验并出具报告。

（八）检（试）验报告应由具有相应资质的检测、试验机构出具。

第十七条  施工记录

（一）、地基与基槽验收记录

1、地基与基槽验收时，应按下列要求进行记录：

（1） 核对其位置、平面尺寸、基底标同等内容，是否符合设计规定。

（2）核对基底的土质和地下水情况，是否与勘察报告相一致。

（3）对于深基础，还应检查基坑对附近建筑物、道路、管线是否存在不利影响。

2、地基需处理时，应由设计、勘察部门提出处理意见，并绘制处理的部位、尺寸、标高等示意图。处理后，应按有关规范和设计的要求，重新组织验收。

一般基槽验收记录可用隐蔽工程验收记录代替。

（二）、桩基施工记录

1、桩基施工记录应附有桩位平面示意图。分包桩基施工的单位，应将施工记录全部移交给总包单位。

2、打桩记录

- 有试桩要求的应有试桩或试验记录。

- 打桩记录应记入桩的锤击数、贯入度、打桩过程中出现的异常情况等。

3、钻孔桩（挖孔）灌注桩记录

- 钻孔桩（挖孔桩）钻进记录。

- 成孔质量检查记录。

- 桩混凝土灌注记录。

三、构件、设备安装与调试记录

1、钢筋混凝土大型大型预制构件、钢结构等吊装记录。内容包括：构件类别、编号、型号、位置、连接方法、实际安装偏差等，并附简图。

2、厂（场）、站工程大型设备安装调试记录。内容包括：

（1）设备安装设计文件；

（2）设备安装记录：设备名称、编号、型号、安装位置、简图、连接方法、允许安装偏差和实际偏差等。特种设备的安装记录还应符合有关部门及行业规范的规定。

（3）设备调试记录。

（四）施加预应力记录

1、预应力张拉设计数据和理论张拉伸长值计算资料。

2、预应力张拉原始记录。

3、预应力张拉设备——千斤顶、油泵、压力表等应有由法定计量检测单位进行校验的报告和张拉设备配套标定的报告并绘有相应的P-T曲线。

4、预应力孔道灌浆记录。

5、预留孔道实际摩阻值的测定报告书。

6、孔位示意图，其孔（束）号、构件编号与张拉原始记录一致。

（五）、沉井下沉时应填写沉井下沉观测记录

（六）、混凝土浇注记录

凡现场浇筑C20（含）强度等级以上的结构混凝土，均应填写混凝土浇筑记录。

（七）、管道、箱涵顶进记录

（八）、构筑物沉降观测记录（设计有要求的要做沉降观测记录）。

（九）、施工测温记录

（十）、其它有特殊要求的工程，如厂（场）、站工程的水工构筑物，防水、钢结构及管道工程的保温等工程项目，应按有关规定及设计要求，提供相应的施工记录。

第十八条  测量复核及预检记录

（一）测量复核记录

1、施工前建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩。施工单位应根据交桩记录进行测量复核并留有记录。

2、施工设置的临时水准点、轴线桩及构筑物施工的定位桩、高程桩的测量复核记录。

3、部位、工序的测量复核记录。

4、应在复核记录中绘制施工测量示意图，标注测量与复核的数据及结论。

（二）预检记录

1、主要结构的模板预检记录，包括几何尺寸、轴线、标高、预埋件和预留孔位置、模板牢固性和模内清理、清理口留置、脱模剂涂刷等检查情况。

2、大型构件和设备安装前的预检记录应有预埋件、预留孔位置、高程、规格等检查情况。

3、设备安装的位置检查情况。

4、非隐蔽管道工程的安装检查情况。

5、补偿器预拉情况、补偿器的安装情况。

6、支（吊）架的位置、各部位的连接方式等检查情况。

7、油漆工程。

第十九条 隐蔽工程检查验收记录

凡被下道工序、部位所隐蔽的，在隐蔽前必须进行质量检查，并填写隐蔽工程检查验收记录。隐蔽检查的内容应具体，结论应明确。验收手续应及时办理，不得后补。需复验的要办理复验手续。

第二十条  工程质量检验评定资料

（一）、工序施工完毕后，应按照质量检验评定标准进行质量检验与评定，及时填写工序质量评定表。表中内容应填写齐全，签字手续完备规范。

（二）、部位工程完成后应汇总该部位所有工序质量评定表结果，进行部位工程质量等级评定。签字手续完备、规范。

（三）、单位工程完成后，由工程项目负责人主持，进行单位工程质量评定，填写单位工程质量评定表。由工程项目负责人和项目技术负责人签字，加盖公章作为竣工验收的依据之一。

第二十一条  功能试验记录

（一）一般规定

功能性试验是对市政基础设施工程在交付使用之前进行的使用功能检查。功能性试验按有关标准进行，并有有关单位参加，填写试验记录，由参加各方签字，手续完备。

（二）市政基础设施工程功能性试验主要项目一般包括：

1、道路工程的弯沉试验。

2、无压力管道严密性试验。

3、桥梁工程设计有要求的动、静载试验。

4、水池满水试验。

5、消化池气密性试验。

6、压力管道的强度试验、严密性试验和通球试验等。

7、其它施工项目如设计有要求，按规定及有关规范做使用功能试验。

第二十二条  质量事故报告及处理记录

发生质量事故，施工单位应立即填写工程质量事故报告，质量事故处理完毕后须填写质量事故处理记录。工程质量事故报告及质量事故处理记录必须归入施工技术文件。

第二十三条  设计变更通知单、洽商记录

设计变更通知单、洽商记录是施工图的补充和修改，应在施工前办理。内容应明确具体，必要时附图。

（一）设计变更通知单，必须由原设计人和设计单位负责人签字并加盖设计单位印章方为有效。

（二）洽商记录必须有参建各方共同签认方为有效。

（三）设计变更通知单、洽商记录应原件存档。如用复印件存档时，应注明原件存放处。

（四）分包工程的设计变更、洽商，由工程总包单位统一办理。

第二十四条  竣工总结与竣工图

（一）竣工总结主要应包括下列内容：工程概况；竣工的主要工程数量和质量情况；使用了何种新技术、新工艺、新材料、新设备；施工过程中遇到的问题及处理方法；工程中发生的主要变更和洽商；遗留的问题及建议等。

（二）竣工图

1、工程竣工后应及时进行竣工图的整理。绘制竣工图须遵照以下原则：

（1）凡在施工中，按图施工没有变更的，在新的原施工图上加盖“竣工图”的标志后，可作为竣工图。

（2）无大变更的，应将修改内容按实际发生的描绘在原施工图上，并注明变更或洽商编号，加盖“竣工图”标志后作为竣工图。

（3）凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及其它重大改变；或虽非重大变更，但难以在原施工图上表示清楚的，应重新绘制竣工图。

2、改绘竣工图，必须使用不褪色的黑色绘图墨水。

第二十五条  工程竣工报告

（一）工程竣工报告

工程竣工报告是由施工单位对已完工程进行检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计及合同要求而提出的工程告竣文书。该报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字加盖单位公章。

实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。

（二）工程竣工验收证书

- 组卷方法和要求

第二十六条  施工技术文件要按单位工程进行组卷。文件材料较多时可以分册装订。

第二十七条  卷内文件排列顺序一般为封面、目录、文件材料和备考表。

（一）文件封面应具有工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人、和法人代表或法人委托人签字并加盖单位公章。

（二）文件材料部分的排列宜按下列顺序：

1、施工组织设计

2、施工图设计文件会审、技术交底记录

3、设计变更通知单、洽商记录

4、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检（试）验报告和复试报告（须一一对应）。

5、施工试验资料

6、施工记录

7、测量复核及预检记录

8、隐蔽工程检查验收记录

9、工程质量检验评定资料

10、使用功能试验记录cvvvvvvvvvv

11、事故报告

12、竣工测量资料

13、竣工图

14、工程竣工验收文件

注：对于设备安装工程可参照上述顺序组卷

第二十八条  案卷规格及图纸折叠方式按城建档案管理部门要求办理。

- 附则

第二十九条  各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可根据本规定制定实施细则。

第三十条  本规定由建设部负责解释。

第三十一条  自本规定发布之日起，原《市政工程施工技术资料管理规定》建城[1994]469号同时废止。

附：市政基础设施工程施工技术文件主要项目统一规定表格、表式。

市政基础设施工程施工技术文件主要项目统一规定

表 格 表 式 目 录

| 序号 | 表格编号 | 表 格 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施管表1 | 单位工程技术文件目录表 |
| 2 | 施管表2 | 竣工验收书 |
| 3 | 施管表3 | 施工组织设计审批表 |
| 4 | 施管表4 | 施工图设计文件会审记录 |
| 5 | 施管表5 | 施工技术交底记录 |
| 6 | 施管表6 | 工程洽商记录 |
| 7 | 质检表1 | 单位工程质量评定表 |
| 8 | 质检表2 | 工程部位质量评定表 |
| 9 | 质检表3 | 工序质量评定表 |
| 10 | 质检表1 | 材料、构配件检查记录 |
| 11 | 质检表2 | 设备、配（备）件检查记录 |
| 12 | 质检表3 | 预检工程检查记录 |
| 13 | 质检表4 | 隐蔽工程检查验收记录 |
| 14 | 质检表5 | 地基钎探记录 |
| 15 | 质检表6 | 焊缝质量综合评级汇总表 |
| 16 | 质检表7 | 防腐层质量检查记录 |
| 17 | 质检表8 | 电气安装工程分项自检、互检记录 |
| 18 | 质检表9 | 电气接地装置平面示意图与隐检记录 |
| 19 | 质检表10 | 中间检查交接记录 |
| 20 | 试验表1 | 主要原材料及构配件出厂证明及复试报告目录 |
| 21 | 试验表2 | 有见证试验汇总表 |
| 22 | 试验表3 | 见证记录 |
| 23 | 试验表4 | 水泥试验记录 |
| 24 | 试验表5 | 砂子试验报告 |
| 25 | 试验表6 | 石子试验报告 |
| 26 | 试验表7 | 钢筋原材试验报告 |
| 27 | 试验表8 | 钢筋机械接头试验报告 |
| 28 | 试验表9 | 钢筋焊接接头试验报告 |
| 29 | 试验表10 | 砖试验报告 |
| 30 | 试验表11 | 沥青试验报告 |
| 31 | 试验表12 | 沥青胶结材料试验报告 |
| 32 | 试验表13 | 防水卷材试验报告 |
| 33 | 试验表14 | 防水涂料试验报告 |
| 34 | 试验表15 | 材料试验报告 |
| 35 | 试验表16 | 环氧煤沥青涂料性能试验记录 |
| 36 | 试验表17 | 混凝土配合比申请单、通知单 |
| 37 | 试验表18 | 混凝土抗压强度试验报告 |
| 38 | 试验表19 | 混凝土抗折强度试验报告 |
| 39 | 试验表20 | 混凝土抗渗性能试验报告 |
| 40 | 试验表21 | 混凝土强度（性能）试验汇总表 |
| 41 | 试验表22 | 混凝土试块强度统计、评定记录 |
| 42 | 试验表23 | 砂浆配合比申请单、通知单 |
| 43 | 试验表24 | 砂浆抗压强度试验报告 |
| 44 | 试验表25 | 砂浆试块强度试验汇总表 |
| 45 | 试验表26 | 砂浆试块强度统计评定记录 |
| 46 | 试验表27 | 石灰类无机混合料中石灰剂量检验报告 |
| 47 | 试验表28 | 土壤最大干密度与最佳含水量试验报告 |
| 48 | 试验表29 | 土壤压实度试验记录 |
| 49 | 试验表30 | 土壤压实度（管沟类）试验记录 |
| 50 | 试验表31 | 压实度（灌砂法）试验记录 |
| 51 | 试验表32 | 道路基层混合料抗压强度试验记录 |
| 52 | 试验表33 | 沥青混合料压实度（蜡封法）试验记录 |
| 53 | 试验表34 | 回弹弯沉记录 |
| 54 | 试验表35 | 无压力管道严密性试验记录 |
| 55 | 试验表36 | 水池满水试验记录 |
| 56 | 试验表37 | 污泥消化池气密性试验记录 |
| 57 | 试验表38 | 供水管道水压试验记录 |
| 58 | 试验表39 | 供热管道水压试验记录 |
| 59 | 试验表40 | 供热管网（场站）热运行记录 |
| 60 | 试验表41 | 燃气管道严密性试验记录（一） |
| 61 | 试验表42 | 燃气管道严密性试验记录（二） |
| 62 | 试验表43 | 燃气管道严密性试验验收单 |
| 63 | 试验表44 | 燃气管道强度试验记录 |
| 64 | 试验表45 | 燃气管道通球试验记录 |
| 65 | 试验表46 | 户内燃气设施强度/严密性试验记录 |
| 66 | 试验表47 | 燃气储罐总体试验记录 |
| 67 | 试验表48 | 阀门试验记录 |
| 68 | 试验表49 | 电气绝缘电阻测试记录 |
| 69 | 试验表50 | 电气接地电阻测试记录 |
| 70 | 试验表51 | 电气照明全负荷试运行记录 |
| 71 | 试验表52 | 电机试运行记录 |
| 72 | 试验表53 | 运转设备试运行记录 |
| 73 | 试验表54 | 调试记录 |
| 74 | 试验表55 | 设备负荷联动试运行记录 |
| 75 | 施记表1 | 导线点复测记录 |
| 76 | 施记表2 | 水准点复测记录 |
| 77 | 施记表3 | 测量复核记录 |
| 78 | 施记表4 | 沉井工程下沉记录 |
| 79 | 施记表5 | 打桩记录 |
| 80 | 施记表6 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） |
| 81 | 施记表7 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） |
| 82 | 施记表8 | 钻孔桩记录汇总表 |
| 83 | 施记表9 | 钻孔桩成孔质量检查记录 |
| 84 | 施记表10 | 钻孔桩水下混凝土灌注记录 |
| 85 | 施记表11 | 预应力张拉数据表 |
| 86 | 施记表12 | 预应力张拉记录（一） |
| 87 | 施记表13 | 预应力张拉记录（二） |
| 88 | 施记表14 | 预应力张拉记录（后张法一端张拉） |
| 89 | 施记表15 | 预应力张拉记录（后张法两端张拉） |
| 90 | 施记表16 | 预应力张拉孔道压浆记录 |
| 91 | 施记表17 | 混凝土浇注记录 |
| 92 | 施记表18 | 构件吊装施工记录 |
| 93 | 施记表19 | 顶管工程顶进记录 |
| 94 | 施记表20 | 箱涵顶（推）进记录 |
| 95 | 施记表21 | 沉降观测记录 |
| 96 | 施记表22 | 混凝土测温记录 |
| 97 | 施记表23 | 冬施混凝土搅拌测温记录 |
| 98 | 施记表24 | 冬施混凝土养护测温记录 |
| 99 | 施记表25 | 沥青混合料到场及摊铺测温记录 |
| 100 | 施记表26 | 沥青混合料碾压温度检测记录 |
| 101 | 施记表27 | 预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录 |
| 102 | 施记表28 | 补偿器安装记录 |
| 103 | 施记表29 | 补偿器冷拉记录 |
| 104 | 施记表30 | 供水、供热管网清洗记录 |
| 105 | 施记表31 | 管道吹（冲）洗记录 |
| 106 | 施记表32 | 管道系统吹洗（脱脂）记录 |

## 单位工程技术资料目录表

施管表1

共   页

单位工程名称：                                                第   页

| 序号 | 文件编号 | 类 别 | 项 目 | 页号 | 附 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 竣工验收证书

施管表2

| 工程名称 |  | 开工日期 | 年 月 日 | 对工程的质量评定： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |  |
| 合同造价 （万元） |  | 施工决算 （万元） |  |  |
| 验收范围及数量： | 竣工验收日期 | 年 月 日 |
|  | 参加竣工验收单位意见 |
|  | 建设单位 | 签名： （盖章） | 设计单位 | 签名： （盖章） |
|  | 监理单位 | 签名： （盖章） | 施工单位 | 签名： （盖章） |
| 存在问题及处理意见： |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 | 签名： （盖章） | 邀请单位 | 签名： （盖章） |

## 施工组织设计审批表

施管表3

年  月  日

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有关部门会签意见： |
| 结论： |
| 审批单位 |  | 审批人 |  |

## 施工图设计文件会审记录

施管表4

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 图纸会审部位 |  | 日期 |  |
| 会审中发现的问题 |
| 处理情况 |
| 参加会审单位及人员 |
| 单位名称 | 姓 名 | 职 务 | 单位名称 | 姓 名 | 职 务 |

填表人：

## 施工技术交底记录

施管表5

年  月  日

| 工程名称 |  | 分部工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |
| 交底内容： |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

工程洽商记录

施管表6

第   号                      年     月     日

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洽商事项： |
| 参加单位及人员 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |  |

## 单位工程质量评定表

质评表1

工程名称：                             施工单位：

| 序号 | 部位（工序）名称 | 合格率（%） | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均合格率（%） |  |
| 评 定 意 见 |  | 评 定 等 级 | 单位盖章 |

单位工程技术负责人：               质检员：                 年  月  日

## 工程部位质量评定表

质评表2

施工单位：

工程名称：                     部位名称：

| 序号 | 工序名称 | 合格率（%） | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均合格率（%） |  |
| 评 定 意 见 |  | 评 定 等 级 | 单位盖章 |

工程技术负责人：        质检员：        施工负责人：          年  月  日

## 工序质量评定表

质评表3

单位工程名称：                  部位名称：           工序名称：           桩号位置：               管径：         mm

| 主要工程数量 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 外观检查项目 | 质 量 情 况 | 评定意见 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 序号 | 量测项目 | 规定值或 允许偏差（mm） | 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格率% |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交方 班组 |  | 接方 班组 |  | 监理 意见 |  | 平均合格率（%） |  |
|  |  |  |  |  |  | 评定等级 |  |

工程项目技术负责人：                          施工员：               质检员：                           年   月   日

## 材料、购配件检查记录

质检表1

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 检验日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 合格证号 | 检查记录 |
|  |  |  |  |  | 检查量 | 检测手段 |
| 检查结论： 合格 不合格 |
| 监理（建设）单位 | 施工单位 |
|  | 质 检 员 | 材 料 员 |

## 设备、配（备）件检查记录

工程名称：                         施工单位：                     质检表2

| 名 称 |  | 检验日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 总 数 量 |  |
| 编 号 |  | 检验数量 |  |
| 检 查 记 录 | 技术证件 |  |
|  | 备件与附件 |  |
|  | 外观情况 |  |
|  | 测试情况 |  |
| 检 查 结 果 | 缺损附备件明细表 |
|  | 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 结 论 |  | 供 货 单 位 |  | 检查人员 | 材料部门 |  |
|  |  |  |  |  | 技术部门 |  |
|  |  |  |  |  | 施工部门 |  |
|  |  |  |  |  | 质量部门 |  |

## 预检工程检查记录

质检表3

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 预检部位 |  |
| 预 检 内 容 |  |
| 检 查 情 况 |  |
| 处 理 意 见 |  |
| 参加检查人员签字 |
| 施工项 目技术 负责人 | 测量员 | 质检员 | 施工员 | 班组长 | 填表人 |

## 隐蔽工程检查验收记录

质检表4

年    月    日

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 隐检范围 |  |
| 隐 检 内 容 及 检 查 情 况 |  |
| 验 收 意 见 |  |
| 处 理 意 见 及 结 论 | 复查人： 年 月 日 |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工项目 技术负责人 | 质检员 |  |  |

## 地基钎探记录

## 质检表5

## 工程名称：

施工单位：                     工程数量：

检验部位：                     检查日期：                 年   月    日

| 桩号或井号 | 点号 | 锤击数 | 应 检 点 | 实 检 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~30 (cm) | 30~60 (cm) | 60~90 (cm) | 90~120 (cm) | 120~150 (cm) |  |  |
| 地基高程 |  |
| 示意图 (可另附图) |  |

驻地监理：               施工项目技术负责人：           质检员：

## 焊缝质量综合评级汇总表

质检表6

| 施工单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程部位(桩号) |  | 要求焊缝等级 |  |
| 序号 | 焊缝 编号 | 焊工 代号 | 焊接日期 | 外观质量 | 内部质量等级 | 焊缝质量综合评价 | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 射线 | 超声 |  |  |
| 施工项目 技术负责人 |  | 填表人 |  | 填表日期 | 年 月 日 |

## 防腐层质量检查记录

工程名称：                                                    质检表7

施工单位：                                 检查日期：     年    月    日

| 起止桩号 设备名称 |  | 管道长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防腐材料 |  | 防腐等级 |  |
| 执行标准 |  | 管道（设备）规格（mm） |  |
| 设计最小厚度 |  | 设计绝缘电压 | KV |
| 检查情况 | 厚度检查（最小值）： | 检查人： |
|  | 电绝缘性检查： | 检查人： |
|  | 外观检查： | 检查人： |
|  | 粘结力检查： | 检查人： |
| 综合结论： |
| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |

电气安装工程分项自检、互检记录       质检表8

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 |  | 安装队组 |  |
| 序号 | 具体项目及标准要求 | 自检 | 互检 | 质检 | 评定 |
| 自检 互检 结论 |  |
| 参加人员 | 质检员 | 施工员 | 班组长 | 互检人 | 自检人 |
| 签 字 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |

注：检查时自、互、质检栏填写实测数据，序号填写时应与“项目及标准要求”栏的第一行字相对应

电气接地装置平面示意图与隐检记录     质检表9

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接地类别 |  | 组数 |  | 设计要求 | ≤ Ω | 图号 |  |
| 接地装置平面示意图（绘制比例要适当，注明各组别编号及有关尺寸） |
| 接地装置敷设情况检查表（尺寸单位：mm） |
| 槽沟尺寸 |  | 土质情况 |  |
| 接地极规格 |  | 打进深度 |  |
| 接地体规格 |  | 焊接情况 |  |
| 防腐处理 |  | 接地电阻 | (取最大阻值) Ω |
| 检验结论 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 | 监理单位 | 总包单位 | 分包单位 |  | 安装单位 |
|  |  |  |  |  | 质检员 | 队长 | 工长 |

注：①此项工作必须在接地装置敷设后隐蔽之前进行。

②凡是委托监理的工程均由监理代表签字。

③表中位置不够用时可另附图。

## 中间检查交接记录            质检表10

| 工程名称 |  | 分部(或部位)工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 |  | 开工日期 | 年 月 日 |
| 工程地点 |  | 交验日期 | 年 月 日 |
| 交验简要说明 |  |
| 遗留问题 |  |
| 验收意见 |  |
| 建设单位 代表 (公章) 年 月 日 | 监理单位 代表 (公章) 年 月 日 | 施工单位(交方)代表 (公章) 年 月 日 | 施工单位(接方)代表 (公章) 年 月 日 |

## 主要原材料及构配件            实验表1

## 出厂证明及复试报告目录

共    页

工程名称：                    施工单位：                       第    页

| 名 称 | 品种 | 型号 （规格） | 代表 数量 | 单位 | 使用 部位 | 出厂证或出厂试验单编号 | 进场复试报告编号 | 见证记录编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 有见证试验汇总表

试验表2

工程名称:___________________________________________________

施工单位:___________________________________________________

建设单位:___________________________________________________

监理单位:___________________________________________________

见 证 人:___________________________________________________

试验室名称:_________________________________________________

| 试验项目 | 应送试件 总组数 | 有见证试验组数 | 不合格组数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:此表由施工单位汇总填写。              制表人：            年  月  日

## 见 证 记 录               试验表3

编号：

工程名称：

取样部位：

样品名称：                            取样数量：

取样地点：                            取样日期：

见证记录：

有见证取样和送检印章：

取样人签字：

见证人签字：

填制本记录日期：      年     月      日

## 水泥试验报告

试验表4

试验编号：

委托单位：                         工程名称：

水泥品种及强度等级：      厂别及牌号：     出厂日期：     取样日期：

出厂编号：                 代表数量：              试验委托人：

㈠细度：0.08毫米筛筛余： % ㈡标准稠度： % ㈢凝结时间 初凝 h min 终凝 h min ㈣安定性：沸煮法 ㈤胶砂流动度： ㈥其他

㈦强度

| 类别 龄期 | 3天 | 28天 | 快测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度MPa |  |  |  |  |
| 抗压强度MPa |  |  |  |  |

结论：

负责人：           审核：           计算：            试验：

试验日期：       年   月   日

报告日期：       年   月   日

## 砂子试验报告

试验表5

试验编号：

委托单位：               试验委托人          工程名称：

砂子产地：                    收样日期：            试验日期：

一、筛分析1、Mx 2、颗粒级配 二、表现密度 g/cm2 三、紧密密度 g/cm2 四、堆积密度 g/cm2 五、含泥量 % 六、泥块含量 % 七、吸水率 % 八、含水率 % 九、清物质质含量 % 十、坚固性（重量损失） % 十一、有机物含量 % 十二、云母含量 %

| 结 论 |  |
| --- | --- |

负责人：            审核：            计算：         试验：

报告日期：       年   月   日

## 石子试验报告

试验表6

试验编号：

委托单位：             试验委托人：        工程名称：

砂子产地：                    收样日期：            试验日期：

一、筛分析 二、表现密度 g/cm2 三、紧密密度 g/cm2 四、堆积密度 g/cm2 五、含泥量 % 六、泥块含量 % 七、有机物含量 % 八、针片状含量 % 九、压碎指标值 % 十、坚固性（重量损失） % 十一、含水率 % 十二、吸水率 % 十三、碱活性试验

| 结 论 |  |
| --- | --- |

负责人：           审核：            计算：          试验：

报告日期：       年   月   日

## 钢筋原材试验报告

试验表7

试验编号：

委托单位：                           试验委托人：

工程名称：                                            部位：

钢材种类：            级别规格：      牌号：       产地：

试件代表数量：                 来样日期：         试验日期：

一、力学试验结果：

| 试件编号 | 规格 | 截面积（mm2） | 屈服点 （N/mm2） | 极限强度 （N/mm2） | 伸长率 （%） | 断口位置及判定 | 冷 弯 试 验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯心直径（mm） | 角度 | 评定 |

二、化学分析结果

| 试件编号 | 分析编号 | 化学成分分析 |
| --- | --- | --- |
|  |  | C% | S% | P% | Mn% | Si% |  |

注：用于结构时，根据规范及设计要求计算σb/σs，和σs/σs标‘。

结论：

负责人：           审核：           计算：            试验：

报告日期：       年   月   日

## 钢筋机械接头试验报告

试验表8

试验编号：

委托单位：                       试验委托人：          来样日期：

工程名称：                                            部位：

钢材种类：            级别及规格：                         牌号：

产地：                 接头形式：                接头等级：

代表数量：       检验类别：        操作人：          试验日期：

| 试件编号 | 钢筋公称直径D （mm） | 实测钢筋横截面积 AOS （mm2） | 钢筋母材屈服强度标准值 fyk （N/mm2） | 钢筋母材抗拉强度标准值 ftk （N/mm2） | 钢筋母材抗拉强度实测值f0st （N/mm2） | 接头试件抗拉强度实测值f0mst=P/A0s（N/mm2） | 接头 破坏 形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 | 1． A级接头：f0mst≥ftk（工艺检验时，A级接头还应满足f0mst≥0.9f0st B级接头：f0mst≥1.35 fyk；。 2. 实测钢筋横截面面积A0s用称重法确定。 |

结论：

负责人：            审核：           计算：           试验：

报告日期：             年      月       日

## 钢筋焊接接头试验报告

试验表9

试验编号：

委托单位：                   试验委托人：            来样日期：

工程名称：                                            部位：

钢材种类：            级别规格：                  牌号：

产地：                            焊接类型：

试件代表数量：                   原材试验编号：

焊条型号：                 操作人：            试验日期：

一、力学试验结果：

| 试件编号 | 规格 | 横截面积（mm2） | 极限强度 （N/mm2） | 断裂特征及位置（mm） | 冷 弯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 弯心 直径（mm） | 角度 | 评定 |  |

结论：

负责人：           审核：           计算：            试验：

报告日期：       年   月   日

## 砖 试 验 报 告

试验表10

试验编号：

委托单位：                         试验委托人：

工程名称：                         部位：

种类：                强度等级：                  厂别：

代表数量：               来样日期：           试验日期：

| 试件处理 日 期 | 试压日期 | 抗压强度Mpa(N/mm2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单块值 | 平均值 | 标准值 |
|  |  | 1 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |

其他试验：

结论：

负责人：             审核：            计算：          试验：

报告日期：       年   月   日

## 沥青试验报告

试验表11

试验编号：

委托单位：                    烟委托人：           收样日期：

工程名称：                                 部位：

品种及标号：                         产地：

代表数量：             试样编号：              试验日期：

试验结果：

1．软化点OC（环球法）

2．延度（cm）150C                 25OC

3．25OC针入度（1/10mm）

4．其他

结论：

负责人：             审核：          计算：          试验：

报告日期：       年   月   日

## 沥青胶结材料试验报告

试验表12

试验编号：

委托单位：                              烟委托人：

工程名称：                                 部位：

沥青品种：              胶结材料标号：          掺合料：

试样编号：                  取样日期：          年     月      日      时

胶结材料配合比通知单编号：                 试验日期：

施工配合比：

| 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每次熬制用量（Kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验结果：

| 粘结力 | 柔韧性 | 耐热度（0C） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

结论：

负责人：             审核：          计算：          试验：

报告日期：       年   月   日

## 防水卷材试验报告

试验表13

试验编号：

委托单位：                    试验委托人：          试样编号：

工程名称：                               部位：

种类牌号、标号：                               生产厂：

代表数量：              来样日期：               试验日期：

结果：

| 一、拉伸 拉力 N 二、断裂伸长率（延伸率） % 三、耐热度 0C 四、不透水性（抗渗透性） | {低温柔性} 五、柔韧性 {低温弯折性} 温度 0C 六、其它 |
| --- | --- |

结论：

负责人：           审核：           计算：            试验：

报告日期：       年   月   日

## 防水涂料试验报告

试验表14

试验编号：

委托单位：                    试验委托人：          试样编号：

工程名称：                               部位：

厂别、牌号：                               代表数量：

生产日期：              到场日期：               来样日期：

试验结果：

| 1、延伸性 mm； 2、固体含量 %； 3、耐热度 0C； 4、柔韧性 ； 5、不透水性 ； | 6、拉伸强度 N/ mm2 7、断裂延伸率 %； 8、抗冻性 ； 9、其他 。 |
| --- | --- |

结论：

负责人：           审核：           计算：            试验：

报告日期：       年   月   日

## 材料试验报告

试验表15

试验编号：

委托单位： 试验委托人： 工程名称： 部位： 样品名称： 产地、厂别： 来样日期： 要求试验项目： 试样编号：

试验结果：

结 论：

负责人：           审核：           计算：            试验：

报告日期：       年   月   日

注：其他材料试验如无专用表时，可参用此表。

## 环氧煤沥青涂料性能试验记录

试验表16

工程名称：

部位名称：                  施工单位：                        年  月  日

| 涂料生产厂名 |  | 生产时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 面漆与 固化剂 配比 |  | 表干时间 | 实干时间 | 固化时间 | 天气情况 |
| 底漆与 固化剂 配比 |  | 表干时间 | 实干时间 | 固化时间 | 天气情况 |
| 防腐层等级及结构 | 厚度（mm） | 电火花检查（KV） | 粘结力检查 |
| 试验结论 |  |
| 试验单位 |  | 试验人员 |  |
| 审核人员 | 签章 |

混凝土配合比申请单            试验表17

施工单位：                  工程名称：                 委托部位：

设计强度等级：             申请强度等级：             要求坍落度：

其它技术要求：

搅拌方法：                  浇捣方法：                  养护方法：

水泥品种及等级：         厂别及牌号：               出厂日期：

试验编号                                            进厂日期：

砂子产地及品种：       细度模数：        含泥量：      %试验编号：

石子产地及品种：       最大粒径：        含泥量：      %试验编号：

其它材料：

掺合料名称：                               外加剂名称：

申请日期：       使用日期：       申请负责人：        联系电话：

混凝土配合比通知单

编号：

| 强度等级 | 水灰比 | 砂率（%） | 水泥（Kg） | 水 （Kg） | 砂 （Kg） | 石 （Kg） | 掺合料（Kg） | 外加剂（Kg） | 配合比 | 试配 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |

负责人：          审核：           计算：            试验：

报告日期：      年   月   日

## 混凝土抗压强度试验

试验表18

试验编号：

委托单位：                          试验委托人：

工程名称：                          部位：

设计强度等级：     拟配强度等级：     要求坍落度：    cm实测坍落度：     cm

水泥品种及等级：        厂别：          出厂日期：        试验编号

砂子产地及品种：       细度模数：        含泥量：      %试验编号：

石子产地及品种：       最大粒径：        含泥量：      %试验编号：

掺合料名称：               产地：             占水泥用量的：           %

外加剂名称：               产地：             占水泥用量的：           %

施工配合比：             水灰比：                     砂率：           %

| 配合比编号 | 用量 材料名称 | 水泥 | 水 | 砂子 | 石子 | 掺合料 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每立方米用量（kg） |  |  |  |  |  |  |

制模日期：             要求龄期：            要求试验日期：

试块收到日期：         试块养护条件：        试块制作人：

| 试块 编号 | 试验 日期 | 实际 龄期（d） | 试件 规格（mm） | 受压 面积（mm2） | 荷载 （KN） | 平均 抗压 强度（N/mm2） | 折合150mm立方体强度（N/mm2） | 达到设计强度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单块 | 平均 |  |  |  |
| 备注 |  |

负责人：           审核：           计算：            试验：

报告日期：       年   月   日

## 混凝土抗折强度试验报告

试验表19

试验编号：

委托单位：                                    试验委托人：

工程名称：                                    部位：

设计强度等级：           拟配强度等级：            坍落度：            cm

水泥品种及等级：        厂别：          出厂日期：        试验编号

砂子产地及品种：       细度模数：        含泥量：      %试验编号：

石子产地及品种：       最大粒径：        含泥量：      %试验编号：

掺合料名称：               产地：             占水泥用量的：           %

外加剂名称：               产地：             占水泥用量的：           %

其它：

施工配合比：             水灰比：                     砂率：           %

| 配合比编号 | 用量 材料名称 | 水泥 | 水 | 砂子 | 石子 | 掺合料 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每立方米用量（kg） |  |  |  |  |  |  |

制模日期：             要求龄期：            要求试验日期：

试块收到日期：         试块养护条件：        试块制作人：

| 试块 编号 | 试验 日期 | 实际 龄期（d） | 试件尺寸（mm） | 计算 跨度 （mm） | 破坏荷载 （KN） | 平均极限抗折强度（N/mm2） | 折合标准试件强度（N/mm2） | 达到设计强度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  | 单块 | 平均 |  |  |  |
| 结 论 |  |

负责人：            审核：             计算：           试验：

报告日期：       年   月   日

## 混凝土抗渗性能试验报告

试验表20

试验委托人：                      试块编号：         试验编号：

委托单位：                     工程名称                 部位：

设计强度等级：    设计抗渗等级：     要求坍落度：     cm实测坍落度：     cm

水泥品种及等级：        厂别：          出厂日期：        试验编号

砂子产地及品种：       细度模数：        含泥量：      %试验编号：

石子产地及品种：       最大粒径：        含泥量：      %试验编号：

掺合料名称：               产地：             占水泥用量的：           %

外加剂名称：               产地：             占水泥用量的：           %

施工配合比：             水灰比：                     砂率：           %

| 配合比编号 | 用量 材料名称 | 水泥 | 水 | 砂子 | 石子 | 掺合料 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每立方米用量（kg） |  |  |  |  |  |  |

制模日期：             要求龄期：            要求试验日期：

试块收到日期：         试块养护条件：        试块制作人：

试块端面渗水部位：

试块解剖渗水高度（cm）：

cm      cm         cm       cm       cm       cm

结论：

负责人：             审核：          计算：           试验：

报告日期：       年   月   日

## 混凝土强度（性能）试验汇总表       试验表21

工程名称：                  施工单位：

| 工程部位及编号 | 设计要求 强度等级 (压、折、渗) | 试验编号 | 养护条件 | 龄期(d) | 抗压强度(N/mm2) | 抗折强度(/mm2） | 抗渗等级 | 强度值偏差及处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工项目技术负责人：              填表人：                  年    月   日

## 混凝土试块强度统计、评定记录                         试验表22

施工单位：                                                                                        年    月      日

| 工程名称： |  | 部位： |  | 强度等级： |  | 养护方法： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试块 组数 | 设计强度 | 平均值 | 标准差 | 合格判定系数 | 最小值 | 评定数据 |
| n= | fcu.k= | Mfcu= | Sfcu | λ1= λ2= | fcu.min= | 0.9fcu.k= (MPa) | 0.95fcu.k= | 1.15fcu.k= | mfcu-λ1·Sfcu= λ2·fcu.k= |
| 每组强度值（MPa） |
| 评定依据：《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 | 结 论 |  |
| 1、统计组数n≥10时：mfcu-λ1·Sfcu≥0.9fcu.k. fcu.min≥λ2·fcu.k 2、非统计方法：mfcu≥1.15fcu.k. fcu.min≥0.95fcu.k |  |  |

工程项目技术负责人：                          制表：          计算：           制表日期：                年   月   日

砂浆配合比申请单            试验表23

委托单位：                            试验委托人：

工程名称：                            部位：

砂浆种类：                            强度等级：

水泥品种：                  浇捣方法：                  养护方法：

水泥品种及等级：                等级：                  厂别：

水泥进厂日期：                  试验编号：

砂产地：                    种类：                      试验编号：

掺合料种类：                               外加剂种类：

申请日期：                   要求使用日期：

砂浆配合比通知单

强度等级：              试验日期：          配合比编号：

| 材料名称 | 配合比 |
| --- | --- |
|  | 水泥 | 砂 | 水 | 掺合料 | 外加剂 |  |
| 每m3每盘 |  |  |  |  |  |  |
| 比 例 |  |  |  |  |  |  |

## 备注：砂浆稠度为70~100mm，白灰膏稠度120mm

负责人：          审核：           计算：            试验：

报告日期：      年   月   日

## 砂浆抗压强度试验报告

试验表24

试块编号：         试验编号：

委托单位：                                试验委托人：

工程名称：                                部位：

砂浆种类：              强度等级：               稠度：                cm

水泥品种：                    等级：             厂别：

砂产地及种类：           掺合料种类：           外加剂种类：

| 配比 编号 | 项目 | 各种材料用量（Kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 | 砂 | 水 | 掺合料 | 外加剂 |  |
|  | 每m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 每盘 |  |  |  |  |  |  |

制模日期：           养护条件：                要求龄期：

要求试压日期：       试块收到日期：            试块制作人：

| 试块 编号 | 试压 日期 | 实际 龄期 | 试块规格 | 受压 面积 （mm2） | 荷载 （KN） | 抗压强度（N/mm2） | 达到设计强度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单块 | 平均 |  |  |

负责人：           审核：           计算：            试验：

报告日期：       年   月   日

## 砂浆试块强度试验汇总表        试验表25

共     页

单位工程名称：                                                第     页

| 序号 | 试验编号 | 制作日期 | 部位名称 | 砂浆强度 | 达到设计强度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计要求 | 试验结果 |  |  |

施工项目技术负责人：              填表人：                  年    月   日

## 砂浆试块强度统计评定记录                         试验表26

施工单位：

| 工程名称： |  | 部位： |  | 强度等级： |  | 养护方法： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试块 组数 | 设计强度 | 平均值 | 标准差 | 合格判定系数 | 最小值 | 评定数据 |
| n= | fcu.k= | Mfcu= | Sfcu | λ1= λ2= | fcu.min= | 0.9fcu.k= (MPa) | 0.95fcu.k= | 1.15fcu.k= | mfcu-λ1·Sfcu= λ2·fcu.k= |
| 每组强度值（MPa） |
| 评定依据：《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 | 结 论 |  |
| 同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均值fcu＞fm,k 任意一组试块强度fcu.min≥0。75fm,k 仅有一组试块时其强度不应低于fm,k |  |  |

工程项目技术负责人：                          制表：          计算：           制表日期：                年   月   日

石灰类无机混合料中石灰剂量检验报告    试验表27

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 检验部位 |  | 设计剂量 |  |
| 日期 | 取样地点桩号 | 检验 次数 | 瓶 号 | 瓶质量 （g） | 瓶加试 样质量（g） | 石灰土试样质量（g） | 滴定试 样消耗 EDTA（ml） | 石灰 剂量（%） |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |

负责人：           审核：           计算：            试验：

## 土壤最大干密度与最佳含水量试验报告

试验表28

工程名称：                         取样日期：

取土地点：                         试验日期：

土壤种类：                         施工单位：

| 模筒体积（立方厘米） |  |
| --- | --- |
| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 模筒+湿土质量（g） |  |  |  |  |  |  |
| 模筒质量（g） |  |  |  |  |  |  |
| 湿土质量（g） |  |  |  |  |  |  |
| 土壤湿密度（克/立方厘米） |  |  |  |  |  |  |
| 含 水 量 之 测 定 | 铝盒号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+湿土质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+干土质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝盒质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水分质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干土质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均含水量（%） |  |  |  |  |  |  |
| 土壤干密度（克/立方厘米） |  |  |  |  |  |  |
| 最佳干密度 克/立方厘米 最含水量 % 含水量（%） |

审核：                 计算：          试验：

## 土壤压实度试验记录

试验表29

工程名称：                       施工单位：

代表部位：                  击实种类：             试验日期：

| 取样桩号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样深度 |  |  |  |  |  |  |
| 取样位置 |  |  |  |  |  |  |
| 土样种类 |  |  |  |  |  |  |
| 湿 密 度 | 环刀号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀+土质量 | g |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀质量 | g |  |  |  |  |  |  |
|  | 土质量 | g |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀容积 | cm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿密度 | g/cm2 |  |  |  |  |  |  |
| 干 密 度 | 盒号 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+湿土质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+干土质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干土质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均含水量 | % |  |  |  |  |  |  |
|  | 干密度 | g/cm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大干密度 | g/cm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压实度 | % |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 本试验经二次平行测定后，其平行差值不得大于规定。取其算术平均值。 |

审核：                           试验：

## 土壤压实度（管沟类）试验记录

试验表30

工程名称：                       试验日期：

代表部位：                       管沟断面尺寸：

施工单位：                  击实种类：

| 取样桩号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样深度 |  |  |  |  |  |  |
| 取样位置 |  |  |  |  |  |  |
| 土样种类 |  |  |  |  |  |  |
| 湿 密 度 | 环刀号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀+土质量 | g |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀质量 | g |  |  |  |  |  |  |
|  | 土质量 | g |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀容积 | cm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿密度 | g/cm2 |  |  |  |  |  |  |
| 干 密 度 | 盒号 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+湿土质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+干土质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干土质量 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均含水量 | % |  |  |  |  |  |  |
|  | 干密度 | g/cm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大干密度 | g/cm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压实度 | % |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 本试验经二次平行测定后，其平行差值不得大于规定。取其算术平均值。 |

审核：                           试验：

## 压实度（灌砂法）试验记录                       试验表31

| 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次及厚度(cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌砂前砂+容器质量（g） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌砂后砂+容器质量（g） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌砂筒下部锥体砂质量(g) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试坑灌入量砂的质量(g) | 4 | (1)+(2)+(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量砂堆积密度( g/cm3) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量砂堆积( g/cm3) | 6 | (4)/(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试坑中挖出的湿料质量(g) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样湿密度( g/cm3) | 8 | (7)/(6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水量W (%) | 盒号 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒质量(g) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+湿料质量(g) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+干料质量(g) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质量(g) | 13 | (11)-(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干料质量(g) | 14 | (12)-(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均含水量(W)(%) | 15 | [(13)/(14)]×100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干质量密度( g/cm3) | 16 | (8)/[1+(15)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大干密度( g/cm3) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压实度(%) | 18 | (16)/(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称：                                      施工单位：                     试验工序项目：

施工技术负责人：                       填表人：                                        制表日期：       年   月   日

## 道路基层混合料抗压强度试验记录

试验表32

| 委托单位 |  | 工程名称 |  | 施工部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料名称 |  | 水泥或石灰剂量 |  |
| 水泥种类 及等级 |  | 石灰种类及氧化物含量 |  |
| 拌合方法 |  | 养护方法 |  | 塑性指数 |  |
| 制模日期 |  | 要求龄期 |  | 要求试验日期 |  |
| 试件编号 | 成型后试件测定 |
|  | 试件重量（g） | 试件高度（mm） | 湿容重 (g/cm2 | 含水量（%） | 干容重(g/cm2 |

| 试件编号 | 饱水前试件重(g) | 饱水后测定 | 强度值(MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试件重(g) | 试件高度（mm） | 湿容重 (g/cm2 | 含水量（%） | 干容重(g/cm2 | 破坏时最大压力(KN) | 单值 | 平均值 |

施工项目技术负责人：           审核：         计算：         试验：

报告日期：        年     月      日

## 沥青混合料压实度（蜡封法）试验记录

试验表33

施工单位：

| 工程名称 |  | 试样类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样编号 | 日期 | 桩号 (部位) | 试 样 质 量 (g) | 试样加蜡质量(g) | 试样加蜡于水中质量(g) | 石蜡密度(g/cm2) | 石蜡质量(g) | 石蜡体积(cm2) | 试样 密度(g/cm2) | 标准 密度(g/cm2) | 压实度 (%) |

施工项目技术负责人：               审核：              试验：

## 回弹弯沉记录

试验表34

工程名称：                         施工单位：

试验装置：             起止桩号：               试验时间：

设计弯沉值：           试验车型：               后轴重：

| 序号 | 桩号 | 轮位 | 行车道（ ） | 行车道（ ） | 行车道（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 百分表读数 | 回弹值 | 百分表读数 | 回弹值 | 百分表读数 | 回弹值 |
|  |  |  | D1 | D2 | 1/100 (mm) | D1 | D2 | 1/100 (mm) | D1 | D2 | 1/100 (mm) |
| 结论： |

试验：                     记录：                计算：

## 无压力管道严密性试验记录         试验表35

| 工程名称 |  | 试验日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 起止井号 | 号井至 号井段，带 号井，井型号 |
| 管道内径(mm) | 管材种类 | 接口种类 | 试验段长度(m) |
| 试验段上游设计水头（m） | 试验水头（m） （高于上游管内顶） | 允许渗水量 （m3/（24h.km） |
| 渗 水 量 测 定 记 录 | 次数 | 观测起始时间T1 | 观测结束时间T2 | 恒压时间T(min) | 恒压时间内补入的水量W(L) | 实测渗水量q（L/（min.m）） |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 折合平均实测渗水量 （m3/（24h.km）） |
| 外观记录 |  |
| 鉴定意见 |  |
| 参加单位 及人员 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |  |  |

## 水池满水试验记录

试验表36

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 水池名称 |  | 施工单位 |  |
| 水池结构 |  | 允许渗水量 （L/m2.d） |  |
| 水池平面尺寸 （m×m） |  | 水面面积A1(m2) |  |
| 水深（m） |  | 湿润面积A1(m2) |  |
| 测读记录 | 初读： | 末读： | 两次读数差： |
| 测读时间（年月日时分） |  |  |  |
| 水池水位E（） |  |  |  |
| 参加单位 和参加人 | 建设单位 （监理单位） | 设 施 管理单位 | 施工单位 |  |  |

## 污泥消化池气密性试验记录

试验表37

日期：      年   月   日

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 池号 |  | 施工单位 |  |
| 气室顶面直径（m） |  | 顶面面积（m2） |  |
| 气室底面直径（m） |  | 底面面积 (m2) |  |
| 充气高度（m） |  | 气室体积 (m3) |  |
| 测读记录 | 初读： | 末读： | 两次读数差： |
| 测读时间（年月日时分） |  |  |  |
| 池内气压Pa |  |  |  |
| 大气压力Pa |  |  |  |
| 池内温度t(℃) |  |  |  |
| 池内水位E(mm) |  |  |  |
| 压力降△P |  |  |  |
| 压力降占试验压力% |  |  |  |
| 备注： |
| 参加单位 和参加人 | 建设单位 （监理单位） | 设 施 管理单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |

## 供水管道水压力试验记录         试验表38

施工单位：                             试验日期：       年    月    日

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 桩号及地段 |  |
| 管径（mm） | 管材 | 接口种类 | 试验段长度（m） |
| 工作压力（MPa） | 试验压力 （MPa） | 10分钟降压值 （MPa） | 允许渗水量（L/（min）.（km） |
| 试 验 方 法 | 注 水 法 | 次数 | 达到试验压力的时间t1 | 恒压结束时间t2 | 恒压时间内注入是水量W(L) | 渗水量q(L/min.m) |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 放 水 法 | 次数 | 由试验压力降压0.1MPa的时间T1(min) | 由试验压力放水下降0.1MPa的时间T2(min) | 由试验压力放水下降0.1MPa的放水量W(L) | 渗水量q(L/min.m) |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
| 外观 |  |
| 评语 | 强度试验 |  | 严密性 试 验 |  |
| 参加单位及人员 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 |  |

## 供热管道水压试验记录

试验表39

施工单位：

| 工程名称 |  | 试验日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试压范围 (起止桩号) |  | 管 径 |  |
| 试压总长度(m) |  |
| 试验压力(MPa) |  | 稳压时间 (min) |  |
| 允许压力降(MPa) |  |
| 实际压力降(MPa) |  |
| 试验结果 |  |
| 试 验 情 况 |  |
| 参加单位 及人员 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |

供热管网(场站)热运行记录        试验表40

施工单位：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 热运行范围 |  |
| 热运行时间 | 从 月 日 时 分起至 月 日 时 分止 |
| 热运行温度0C |  | 热运行压力 | MPa |
| 是否连续运行 |  | 热运行累计时间 | 小时 |
| 热运行情况： |
| 处理意见： |
| 签章 | 建设单位 | 监理单位 | 试运行 组织单位 | 施工单位 | 设计单位 | 管理单位 |

燃气管道严密性试验记录（一）

试验表41

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 压力级别及管径 | 压Φ | 压力计种类 | U型压力计 |
| 起止桩号及长度 | m | 管道材质 |  |
| 充气时间 | 年 月 日 时 | 记录开始时间 | 年 月 日 时 |
| 稳压时间 |  | 记录结束时间 | 年 月 日 时 |
| 时间 | 上读数 | 下读数 | 土 壤 温度0C | 时间 | 上读数 | 下读数 | 土 壤 温度0C |
| 施工项目技术负责人 | 质检员 | 记录人 |

燃气管道严密性试验记录（二）

试验表42

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 压力计种类 |  | 压力计 精度等级 |  | 压力单位 |  |
| 压力级制 |  | 管道材质 |  |
| 公称直径 | mm | 充气时间 | 年 月 日 时 |
| 起止桩号及长度 |  | 记录开始时间 | 年 月 日 时 |
| 稳压时间 | h | 记录结束时间 | 年 月 日 时 |
| 时间 | 压力 | 时间 | 压力 | 时间 | 压力 |
| 其它说明： |
| 施工项目技术负责人 | 质检员 | 记录人 |

燃气管道严密性试验验收单

试验表43

工程名称：                                                 年    月   日

| 起止桩号 |  | 压力级别及管径 | 压Φ |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口作法 |  | 试验次数 | 第 次共 次 |
| 试验压力 |  | 允许压力降 |  |
| 实际压力降 |  | 施工单位 |  |
| 试验介质 |  | 长度（m） |  |
| 试验结果 |  |
| 处理意见 |  |
| 备 注 |  |
| 参加单位及人员 | 建设单位 | 监利单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |

燃气管道强度试验记录

试验表44

工程名称：                                                 年    月   日

| 起止桩号 |  | 管径 | Φ |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口作法 |  | 管道材质 |  |
| 试验压力 | MPa | 施工单位 |  |
| 试验介质 |  |
| 试验结果： |
| 参加单位及人员 | 建设单位 | 监利单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |

燃气管道通球试验记录

试验表45

工程名称：                                                 年    月   日

| 管道规格 |  | 起止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验单位 |  |
| 发球时间 |  | 收球时间 |  |
| 试验结果： |
| 处理意见： |
| 参加单位及人员 | 建设单位 | 监利单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |

## 户内燃气设施强度/严密性试验记录

试验表46

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 试验项目 | □ 强度 □ 严密性 | 试验日期 | 年 月 日 |
| 试验压力 | KPa | 允许压力降 | KPa |
| 试验范围 | 楼号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户数（户） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主立管（数量） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引入口（个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 然气表（台） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 然气灶（台） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水器（台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度试验 | 试验压力（Kpa） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刷漏结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 严密性试验 | 试验压力（Kpa） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保压时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大压力降（Kpa） |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论： |
| 监理（建设）单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |
|  |  | 项目技术负责人 | 施工项目负责人 |  |

燃气储罐总体试验记录

试验表47

| 工程名称 |  | 分部分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 |  | 位 号 |  |
| 材 质 |  |
| 项 目 | 试验方法 | 结 果 |
| 罐底 | 严密性试验 |  |  |
| 罐壁 | 严密性试验和强度试验 |  |  |
| 固定顶 | 严密性试验和强度试验 |  |  |
|  | 稳定性试验 |  |  |
| 浮顶或内浮顶 | 单盘板、内浮盘板严密性试验 |  |  |
|  | 焊缝试漏检查 |  |  |
|  | 船舱严密性试验 |  |  |
|  | 升降试验 |  |  |
| 说明： |
| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |  |

注：试验方法包括罐内充水、充气、真空法氨气渗漏、煤油渗透法等。

阀门试验记录                                试验表48

工程名称：                                                       部位：                           年    月     日

| 试验时间 | 阀门型号 | 规格 | 阀门编号（位置） | 试验介质 | 强度试验 | 严密试验MPa | 试验结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 压力MPa | 停压时间 |  |  |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 施工项目技术负责人 | 质检员 | 工长 | 班长 |

注：强度试验为阀门公称压力的1.5倍，严密性试验为阀门公称压力。

## 电气绝缘电阻测试记录         试验表49

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位 | MΩ（兆欧） | 测试日期 | 年 月 日 |
| 仪表型号 |  | 电压 | V | 天气 |  | 气温 | 0C |
| 试验内容 | 相间 | 相对零 | 相对地 | 零对地 |
|  | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE |
| 层段 路别名称编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |
| 参加单位及人员 | 建设单位 | 监理单位 | 施工员 | 质检员 | 测试人（二人） |

1、本表使用于单相、单相三线、三相四线制、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路，电机等绝缘电阻的测试。

2、表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线（中性线）、E代表保护接地线。

3、参加人员第一栏凡是委托监理的工程均由监理代表签字。

## 电气接地电阻测试记录         试验表50

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪表型号 | V | 测试日期 | 年 月 日 |
| 计量单位 | MΩ（兆欧） | 天气 |  | 气温 | 0C |
| 接地类型 | 防电接地 | 保护接地 | 重复接地 | 接地 | 接地 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
| 组别及实测数据 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
| 设计要求 | ≤ Ω | ≤ Ω | ≤ Ω | ≤ Ω | ≤ Ω |
| 测试结论 |  |
| 参加单位及人员 | 建设单位 | 监理单位 | 施工员 | 质检员 | 测试人（二人） |

1、本表使用于各种类型接地电阻的测试。

2、非重点及设计无特殊要求的工程，设计单位可不参加签字，

3、参加人员第一栏凡是委托监理的工程均由监理代表签字。

电气照明全负荷试运行记录

试验表51

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 部位工程 |  |
| 施工单位 |  |
| 试运行时间 | 自 年 月 日 时 分开始，至 年 月 日 时 分结束 |
| 填写日期 | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 回 路 名 称 | 设 计 容 量（KW） | 试运行 时 间 | 运行电压（V） | 运行电流（A） |
|  |  |  |  | L1-N（L1-L2） | L2-N（L2-L3） | L3-N（L3-L1） | L1相 | L2相 | L3相 |
| 试运行情况记录及运行结论： |
| 监理（建设）单位 | 施 工 单 位 |
|  | 项目技术负责人 | 质检员 | 测试人 |

电机试运行记录

试验表52

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 设备名称 |  | 安装位置 |  |
| 施工图号 |  | 电机型号 |  | 设备位号 |  |
| 电机额定数据 |  | 环境温度 |  |
| 试运行时间 | 自 年 月 日 时 分开始至 年 月 日 时 分结束 |
| 序号 | 试 验 项 目 | 试 验 状 态 | 试 验 结 果 | 备 注 |
| 1 | 电源电压 | 空载 负载 | V |  |
| 2 | 电机电流 | 空载 负载 | A |  |
| 3 | 电机转速 | 空载 负载 | r/min |  |
| 4 | 定子绕组温度 | 空载 负载 | ℃ |  |
| 5 | 外壳温度 | 空载 负载 | ℃ |  |
| 6 | 轴承温度 | 前 后 | ℃ |  |
| 7 | 起动时间 |  | S |  |
| 8 | 振动值（双倍振幅值） |  |  |  |
| 9 | 噪声 |  |  |  |
| 10 | 碳刷与换向器或滑环 | 工作状态 |  |  |
| 11 | 冷却系统 | 工作状态 |  |  |
| 12 | 润滑系统 | 工作状态 |  |  |
| 13 | 控制柜继电保护 | 工作状态 |  |  |
| 14 | 控制柜控制系统 | 工作状态 |  |  |
| 15 | 控制柜调速系统 | 工作状态 |  |  |
| 16 | 控制柜测量仪表 | 工作状态 |  |  |
| 17 | 控制柜信号指示 | 工作状态 |  |  |
| 试验结论 |  |
| 监理（建设）单位 | 施工单位 |
|  | 项目技术负责人 | 质检员 | 测试人 |

运转设备试运行记录

试验表53

| 工程名称 |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 规格型号 |  |
| 试验单位 |  | 额定数据 |  |
| 设备所在系统 |  | 台 数 |  |
| 试运行时间 | 试验自 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止 |
| 试运行性质 | 空负荷试运行； 负荷试运行 |
| 序 号 | 重点检查项目 | 主 要 技 术 要 求 | 试验结论 |
| 1 | 盘车检查 | 转动灵活，无异常现象 |  |
| 2 | 有无异常音响 | 无异常噪音、声响 |  |
| 3 | 轴承温度 | 1．滑动轴承及往复运动部件的温升不得超过35℃，最高温度不得超过65℃ 2．滚动轴承的温升不得超过40℃，最高温度不得超过65℃ 3．填料函或机械封的温度应符合技术文件的规定 |  |
| 4 | 其他主要部位的温度及各系统的压力参数 | 在规定范围内 |  |
| 5 | 振动值 | 不超过规定值 |  |
| 6 | 驱动电机的电压、电流及温升 | 不超过规定值 |  |
| 7 | 机器各部位的紧固情况 | 无松动现象 |  |
| 8 |  |  |  |
| 综合结论： 合格 不合格 |
| 监理（建设）单位 | 管理单位 | 施工单位 | 单位 |
|  |  | 项目技术负责人 | 质检员 |  |

调    试    记    录

试验表54

| 工程名称 |  | 分部工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备或 设施名称 |  | 规格型号 |  |
| 调试时间 |  | 系统编号 |  |
| 调 试 内 容 |  |
| 调 试 结 果 |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
|  |  |  | 项目技术 负责人 | 质检员 | 工 长 |

设备负荷联动试行记录

试验表55

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 试验系统 |  |
| 试运行时间 | 自 年 月 日起至 年 月 日止 |
| 试运行内容： |
| 试运行情况： |
| 说明： |
| 综合结论： 合 格 不合格 |
| 监理（建设）单位 | 设计单位 | 管理单位 | 施工单位 |
|  |  |  | 项目经理 | 项 目 技术负责人 |

导线点复测记录

施记录1

工程名称：                 施工单位：                  复测部位：              日期：

| 测点 | 测角 °′″ | 方位角 °′″ | 距离 （m） | 纵坐标增量△X（m） | 横坐标增量△Y（m） | 纵坐标X（m） | 横坐标Y（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算（另附简图）： 结论： 角度闭合差： f测= f容= 坐标增量闭合差： fX= fY= 导线相对闭合差： f= k= |

观测：                复测：            计算：              施工项目技术负责人：

水准点复测记录

施记表2

工程名称：          施工单位：           复测部位：       日期：

| 测点 | 后视 （1） | 前视 （2） | 高差 | 高程（m） （4） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + （3）=（1）-（2） | - （3）=（1）-（2） |  |  |
| 计算： 实测闭合差= 容许闭合差= 结论： |

观测：          复测：         计算：        施工项目技术负责人：

测量复核记录

施记表3

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 复核部位 |  | 日 期 |  |
| 原施测人 |  | 测量复核人 |  |
| 测 量 复 核 情 况 ︹ 示 意 图 ︺ |  |
| 复核结论 |  |
| 备 注 |  |

观测：         复测：         计算：        施工项目技术负责人：

## 沉井工程下沉记录

施记表4

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 沉井尺寸 |  | 预制日期 |  |
| 下沉前混 凝土强度 |  | 设计刃脚 标高（m） |  |
| 日期 | 测点编号 | 测量 标高（m） | 推算刃 脚标高（m） | 高差 | 位移 | 地质情况 | 水位 标高 （m） | 停歇原因时间 |
|  |  |  |  | 横向% | 纵向% | 横向cm | 纵向cm |  |  |  |

施工员（工长）                                  填表：

## 打桩记录表

施记表5

工程名称：                  桩号：             桩机型号：

施工单位：                 设计桩尖标高(m)：    设计最后50cm贯入度(cm/次)：     接桩型式：    桩锤重量（t）：   停打桩尖标高(m)：  桩断面尺寸及长度(cm)：

| 桩号 | 桩位 | 每阵锤击次数 | 每阵打 入深度 (cm) | 每阵平均贯入度 (cm/次) | 累 计 贯入度 (cm/度) | 累计次数 | 最后50cm锤击次数 | 最后50cm平均贯入度(cm/次) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录：            施工项目技术负责人：          每根桩打桩时间（分）：

钻孔桩钻进记录（冲击钻）

施记表6

工程名称：                                                    施工单位：

| 墩（台）号 |  | 桩位编号 |  | 桩 径（m） |  | 地面标高（m） |  | 设计桩尖标高（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 护筒长度（m） |  | 护筒顶标高（m） |  | 护筒埋置深度（m） |  | 钻头型式直径（mm） |  | 钻头质量（kg） |  |
| 时 间 | 共 计（小时） | 工 作 内 容 | 冲程（m） | 冲击次数（次/分） | 钻进深度（m） | 孔位偏差（mm） | 孔底标高（m） | 孔内水位（m） | 备 注 |
| 年 月 日 | 起 | 止 |  |  |  |  | 本 次 | 累 计 | 前 | 后 | 左 | 右 |  |  |  |
|  | 时 | 分 | 时 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻孔中出现的问题及 处 理 方 法 |  |

施工项目技术负责人：                         工序负责人：                   记录人：                  年      月     日

## 钻孔桩钻进记录(旋转钻)

施记表7

工程名称：

| 工程名称 |  | 墩(台)号 |  | 桩位编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面标高(m) |  | 孔外水位标高(m) |  | 护筒顶标高(m) |  | 护筒底标高(m) |  | 护筒埋深(m) |  |
| 钻孔类型及编号 |  | 钻孔类型及编号 |  | 桩径(mm) |  | 桩尖设计标高(m) |  |
| 时 间 | 工作内容 | 钻进深度(m) | 孔底标高(m) | 孔斜率 | 孔位偏差(mm) | 地 质 情 况 | 泥 浆 | 其它 |
| 年月日 | 起 | 止 | 共计小时 |  | 钻杆长度 | 起钻读数 | 停钻读数 | 本次进尺 | 累计进尺 |  |  | 前 | 后 | 左 | 右 |  | 比 重 | 粘 度 |  |
|  | 时 | 分 | 时 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进 | 出 | 进 | 出 |  |
| 钻孔中出现的 问题及处理方法 |

施工项目技术负责人：                   工序负责人：                         记录人：                       年   月   日

## 钻孔桩记录汇总表

施记表8

工程名称：

| 序号 | 墩(台)号 | 桩位 | 设计直径 (m) | 终孔直径 (m) | 设计孔底 标高(m) | 终孔孔底 标高(m) | 灌注前 孔 底 标高(m) | 备 注 (有变更的要注目) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附图：桩平面位置偏差图示 参照设计图纸编号：（） |

施工项目技术负责人：          填表：          施工员：       年  月  日

## 钻孔桩成孔质量检查记录

施记表9

年   月    日

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 墩台号 |  | 桩编号 |  | 孔位直度 |  |
| 护筒顶标高(m) |  | 设计孔底标高(m) |  | 孔位偏差(mm) |
| 设计直径(m) |  | 成孔孔底标高(m) |  | 前 | 后 | 左 | 右 |
| 成孔直径(m) |  | 灌注前孔底标高(m) |  |  |  |  |  |
| 钻孔中出现 的问题及处 理方法 |  |
| 钢筋骨架 | 骨架总长(m) |  | 骨架底标高(m) |  |
|  | 骨架每节长(m) |  | 连接方法 |  |
| 检 查 意 见 |  |

施工项目技术负责人：          质检员：           监理：

## 钻孔桩水下混凝土灌注记录

施记表10

日期:

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 墩台编号 |  | 桩编号 |  | 桩设计直径(m) |  | 设计桩底标高(m) |  |
| 灌注前孔底标高(m) |  | 护筒顶标高(m) |  | 钢筋骨架标高(m) |  |
| 计算混凝土方量(m3) |  | 混凝土等级 |  | 水泥品种标号 |  | 坍落度(cm) |  |
| 时间 | 护筒顶至混凝土面深度（m） | 护筒顶至导管下口深度（m） | 导管拆除数量 | 实灌混凝土数量 | 钢筋位置情况、孔内情况、停灌原因、停灌时间、事故原因和处理情况等重要记事 |
|  |  |  | 节数 | 长度（m） | 盘数 | 本次数量（m3） | 累计数量（m3） |  |

施工项目技术负责人：                  填表人：                                      制表日期：          年   月   日

## 预应力张拉数据表

施记表11

工程名称：                                                    施工单位：

| 部位 | 预应力钢筋编号 | 预应力钢筋种类 | 规格 | 截面积（mm2） | 张拉方式 | 抗拉标准强度(Mpa) | 张拉控制应力(Mpa) | 超张控制应力(Mpa) | 张拉初始应力(Mpa) | 控制张拉力(KN) | 超张张拉力(KN) | 张拉初始力(KN) | 孔道累计转角θ（rad） | 孔道长度X（m） | 钢材弹性模量E | 孔道摩擦系数μ | 孔道偏差系数K | 计算 伸长值 △L（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径mm | 根数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工技术负责人：                       填表人：                                        制表日期：       年   月   日

预应力张拉记录（一）

施记表12

| 工程名称 |  | 结构部位 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件编号 |  | 张拉方式 |  | 张拉日期 | 年 月 日 |
| 预应力钢筋种类 |  | 规格 |  | 标准抗拉强度（Mpa） |  | 张拉时砼强度（Mpa） |  |
| 张拉机具设备编号 | A端 | 千斤顶 |  | 油泵 |  | 压力表 |  | 理论伸长（mm） |  |
|  | B端 |  |  |  |  |  |  | 断、滑丝情况 |  |
| 初始应力 | （Mpa） | 控制应力值 | （Mpa） | 超张拉控制应力值 | （Mpa） |
| 预应力钢筋编号 | 预应力钢筋束长（m） | 张拉初始力（KN） | 初应力阶段油表读数 | 控制张拉力（KN） | 控制应力阶段油表读数 | 超张控制张拉力（KN） | 超张拉控制阶段油表读数 | 实测伸长值（mm） | 计算伸长值（mm） | 伸长值偏差（%） |
|  |  |  |  |  | A端 | B端 |  | A端 | B端 |  |  |  |
|  |  |  | A端 | B端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监理工程师：                         施工项目技术负责人：                     复核：                  记录：

## 预应力张拉记录（二）

施记表13工程名称：                                施工单位：

| 构件编号 |  | 预应力钢束编号 |  | 张拉日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预应力钢筋种类 |  | 规格 |  | 标准抗拉强度（Mpa） |  | 混凝土强度（N/mm2） |  |
| 张拉控制应力Δk= fptk= （Mpa） | 张拉混凝土构件龄期（d） |  |
| 张拉机具设备编号 | A端 | 千 斤 顶 |  | 油 泵 |  | 压力表 |  |
|  | B端 |  |  |  |  |  |  |
| 应力值（Mpa） | 初始应力阶段 |  | 控制应力阶段 |  | 超张应力阶段 |  |
| 张拉力（KN） |  |  |  |  |  |  |
| 压力表读数Mpa | A端 |  |  |  |  |  |  |
|  | B端 |  |  |  |  |  |  |
| 理论伸长值（cm） |  | 计算伸长值（cm） |  | 顶楔时压力表理论读数（Mpa） |  |
| 实 测 伸 长 值 |
| 阶段 | A端 | B端 |
|  | 活塞伸出量(mm) | 夹片外露(mm) | 油表读数(Mpa) | 活塞伸出量(mm) | 夹片外露(mm) | 油表读数(Mpa) |
| 初始应力阶段σ0 |  |  |  |  |  |  |
| 相邻级别阶段2σ0 |  |  |  |  |  |  |
| 到顶 |  |  |  |  |  |  |
| 二次张拉 |  |  |  |  |  |  |
| 控制应力阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 超张应力阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 实测伸长值(mm) | △LA= | △λA= |  | △LB= | △λB= |  |
| 预楔时压力表读数（Mpa） | A端 |  | B端 | 实测伸长值(mm) | ΣΔ= |
| 张拉应力偏差（%） |  | 伸长值偏差（mm） |  |
| 滑丝、断丝情况 |

监理工程师：        施工项技术负责人：         复核：        记录：

预应力张拉记录

（后张拉一端张拉）                 施记表14

构件名称：                  施工单位：             张拉日期：   年 月 日

| 张拉端断面号： 张拉端锚固型式： 拉伸机编号： 标定日期： 锚固端籽面号： 锚固端锚固型式： 油压表编号： 标定资料编号： 钢丝（束）强度： 超张拉百分率（%） 实际延伸量（mm）： 计算伸长值： 钢丝束规格： 设计控制应力（Mpa） 理论延伸量（mm）： 超张拉油压表读数： 限位块凹槽深（mm）： 张拉时混凝土强度： 安装时油表读数： |
| --- |
| 钢 丝 束 编 号 | 初读数 | 二倍初读数 | 超张拉读数 | 安装读数 | 断丝滑丝情况 | 墩头检查情况 | 备注 |
|  | Mpa mm | Mpa mm | Mpa mm | 持续时间 | Mpa mm | 回缩量（mm） |  |  |  |
| 编号示意图： |

监理工程师：          施工项目技术负责人：         复核：         记录：

预应力张拉记录

（后张法两端张拉）                  施记表15

工程名称：                              施工单位：

| 构件名称 |  | 张拉混凝土强度 | (Mpa) | 张拉日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 千斤 顶编号 | 标定日期 | 标定资料编号 | 油压表编号 | 初应力读数(Mpa) | 超张拉油表读数(Mpa) | 安装时油表读数(Mpa) | 顶塞油表读数(Mpa) | 计算伸长值 | 理论伸长值 |
| 钢束编号 | 张拉断面编号 | 千斤 顶编号 | 记录项目 | 张 拉 | 总延伸长度mm | 滑、断丝情况 | 处理情况 |
|  |  |  |  | 初读数Mpa | 二倍初应力时污数 | 第一行程 | 第二回程 | 超张拉% | 回油时回缩量mm | 安装应力Mpa |  |  |  |
|  |  |  | 油表读数Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺读数mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油表读数Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺读数mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油表读数Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺读数mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油表读数Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺读数mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油表读数Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺读数mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油表读数Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺读数mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张拉部位及直弯束示意图： |

监理工程师：        施工项目技术负责人：         复核：        记录：

## 预应力张拉孔道灌浆记录

施记表16

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件部位、编号 |  |
| 孔道编号 | 起止时间 | 压强(Mpa) | 水泥品种及等级 | 水 灰 比 | 冒浆情况 | 水泥浆用量 | 空气温度 净浆温度 | 压浆强度（28天） |
| 示 意 图 |  |
| 记录： 审核： |

## 混凝土浇注记录

施记表17

施工单位：

| 工程名称 |  | 浇注部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  | 天气情况 |  | 室外气温 | ℃ |
| 设计强度等级 |  | 钢筋模板验收负责人 |  |
| 混凝土拌制方法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  | 合同号 |  |
|  |  | 供料强度等级 |  | 试验单编号 |  |
|  | 现 场 自 拌 | 配比通知单号 |  |
|  |  | 混凝土配合比 | 材料名称 | 规格 产地 | 每立方米用量（KG） | 每盘 用量（KG） | 材料 含水量（KG） | 实际每盘用量（KG） |
|  |  |  | 水泥 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外掺剂 |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度（cm） |  | 出盘温度℃ |  | 入模温度℃ |  |
| 混凝土完成数量m3 |  | 完成时间 |  |
| 试件留置 | 数量（组） | 编号 |
| 标养 |  |  |
| 有见证 |  |  |
| 同条件 |  |  |
| 混凝土浇筑中出现的问题及处理情况 |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人：                               填表人：

## 构件吊装施工记录

施记表18

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 吊装部位 |  | 吊装日期 |  |
| 吊装机具 |  | 吊装时天气 |  |
| 构件型号名称 | 安装位置 | 安装 标高 | 就位情况 | 固定 方法 | 接缝处理 | 安装 偏差 | 质量情况 |

施工负责人：                                记录人：

## 顶管工程顶进记录

施记表19

工程名称：                                                    顶管工作坑位置：                井

顶进方向：自        井至          井            管径：        mm    管材种类：              接口形式：

| 年 | 班次 时间 | 土 质 情 况 | 顶进长度（m） | 测量记录 | 高程偏差 | 中心偏差 | 管土前长掏度（cm） | 表压 (Mpa) | 使用镐数T/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本 次 | 累 计 | 坡度 | 坡度增减（±） | 后视读数 | 前视应读数 | 前视管端实读数 | 高 （+） | 低 （-） | 左 | 右 |  |  |  |  |
| 月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

注：①、表中7~14栏单位为毫米。②、表中5×6=7向下游坡度记（+），向上游坡度记（-）。

在工作坑要有一个固定坡度起点。③后视坑 内水准点的高程一般应为坡度起点的管内底设计标高。             接班：           测量人：

④9-10若得正值记入11，9-10若得负值高入12。⑤每测一次记录一行，各栏均需认真填写

⑥备注栏内可填写纠偏情况。                                                                          交班：

## 箱涵顶（推）进记录

施记表20

施工单位：

| 工程名称 |  | 箱涵断面 | m × m |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱体重量 | t | 顶进方式 |  |
| 设计最大顶（推）力 | t | 千斤顶配备 |  |
| 日期（班次） | 进尺 cm | 高 程 | 中 线 | 顶推力 t | 土质情况 | 备注 |
|  |  | 前 | 中 | 后 | 左 | 右 |  |  |  |
|  |  | 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | 设计 | 实际 |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工负责人：                                    记录：

## 沉降观测记录

施记表21

施工单位：                                  编号：

| 工程名称： | 观测点布置简图： |
| --- | --- |
| 水准点编号： |  |
| 水准点所在位置： |  |
| 水准点高程： |  |
| 观测日期： |  |
| 自 年 月 日起 至 年 月 日止 |  |
| 观 测 点 | 观测时间 | 实测标高 （m） | 本次沉降量 （cm） | 总沉降量 （cm） | 说 明 |
|  | 月 | 日 | 时 |  |  |  |  |

复核：                      计算：                  测量

## 混凝土测温记录

施记表22

施工单位：

| 工程名称 |  | 工程部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土浇注日期 |  | 混凝土入模温度 | ℃ | 混凝土浇注时大气温度 | ℃ |
| 混凝土养护方法 |  |
| 测温记录 |
| 测温日期 | 测温时间 | 测温孔温度℃ | 大气温度℃ |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 测温 孔布 置图 |  |

施工项目技术负责人：                             记录人：

冬施混凝土搅拌测温记录

施记表23

| 工程名称 |  | 部位 |  | 搅拌方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土强度等级 |  | 坍落度 | cm | 水泥品种强度等级 |  |
| 配合比（水泥：砂：石：水） |  | 外加剂名称及掺量 |  |
| 测温时间 | 大气温度℃ | 原材料温度（℃） | 出罐温度℃ | 入模温度℃ | 备注 |
| 年 | 月 | 日 | 时 |  | 水泥 | 砂 | 石 | 水 |  |  |  |

施工单位：                  施工项目技术负责人：                    技术员：                    测温员：

冬施混凝土养护测温记录

施记表24

| 工程名称 |  | 部位 |  | 养护方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测温时间 | 大气温度℃ | 各测孔温度（℃） | 平 均 温度℃ | 间隔 时间 | 成熟度（M） |
| 月 | 日 | 时 |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  |  | 本次 | 累计 |

施工单位：                   施工项技术负责人：                     技术员：                 测温员：

## 沥青混合料到场及摊铺测温记录

施记表25

工程名称：                    部位：                 施工单位：

| 日期 | 沥青混合料生产厂家 | 运料车号 | 混合料规格 | 到场温度（℃） | 摊铺温度（℃） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测温人：

沥青混合料碾压温度检测记录

施记表26

工程名称：                部位：               施工单位：

| 日期 | 沥青混合料生产厂家 | 碾压段落 | 初压（℃） | 复压（℃） | 终压（℃） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测温人：

预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录

施记表27

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 构筑物名称 |  | 构筑物外径（m） |  |
| 锚固肋数 |  | 钢筋环数 |  |
| 钢筋直径（mm） |  | 每段钢筋长度（m） |  |
| 日 期 年 月 日 | 环号 | 肋号 | 平均应力（N/ mm2） | 应力损失 （N/ mm2） | 应力损失率% | 备注 |

施工项目技术负责人：                         记录：

补偿器安装记录

施记表28

工程名称：

| 施工单位 |  |
| --- | --- |
| 设计压力（(Mpa)） |  | 补偿器安装部位 |  |
| 补偿器规格型号 |  | 补偿器材质 |  |
| 固定支架间距（m） |  | 管内介质温度 |  |
| 设计预拉值（mm） |  | 实际预拉值（mm） |  |
| 补偿器安装及预拉示意图与说明 |
| 检 查 结 果 |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
|  |  | 施工项技术负责人 | 质检员 | 工长 |

补偿器冷拉记录

施记表29

施工单位：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 部位工程名称 |  |
| 补偿器编号 |  | 补偿器所在图号 |  |
| 管段长度（m） |  | 直径 |  |
| 设计冷拉值（mm） |  | 实际冷拉值（mm） |  |
| 冷拉时间 |  | 冷拉时气温（℃） |  |
| 冷拉示意图 |
| 备注 |  |
| 参加单位及人员签字 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |

供水、供热管网冲洗记录

施记表30

施工单位：

| 工程名称 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗范围（桩号） |  |
| 冲洗长度 |  |
| 冲洗介质 |  |
| 冲洗方法 |  |
| 冲洗情况 及结果 |  |
| 备 注 |  |
| 参加单位 及人员 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |

管道吹（冲）洗记录

施记表31

工程名称：                                   试验日期：   年   月   日

| 施工单位 |  | 试验项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验部位 |  | 试验介质、方式 |  |
| 试验记录 |
| 试验结果 |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 安装单位 |
|  |  |  | 质检员 | 队长 | 工长 |

## 管道系统吹洗（脱脂）记录

施记表32

单位工程名称：

分部分项工程名称：                                                                                 年   月   日

| 管道系统编号 | 材质 | 工作介质 | 吹洗 | 脱脂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 介质 | 压力 | 流速 | 吹洗次数 | 鉴定 | 介质 | 鉴定 |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 施工项目技术负责人 | 质检员 | 工长 |

# Text boxes

6

5

4

1

3

2

6

5

4

3

2

1

土壤干密度

克/立方厘米