市政基础设施工程施工安全文明

标准化工地检查评分办法

（2016）

浙江省市政行业协会编制

市政基础设施工程施工

安全文明标准化工地检查评分办法

一、总 则 
　　1.1 为了科学地评价市政基础设施工程（以下简称市政工程）安全生产文明施工情况，提高管理水平，预防伤亡事故的发生，维护职工的安全和健康，施工场地的文明、绿色，实现评价工作的标准化、规范化，特修订本办法。

1.2 本办法适用于我省市政施工企业及市政工程施工现场安全文明标准化的检查和评价。施工现场安全生产文明施工标准化管理除应执行本办法外，尚应符合国家、省现行有关法律、法规和标准的规定。当本办法高于国家现行相关标准时，业内依照本办法执行。

1.3为了更好地贯彻落实国家、省关于工程施工安全文明生产的法规、文件和标准的精神，依据国家有关法律法规、标准和规程，结合我省市政工程施工中伤亡事故风险情况而编制。

二、检查分类

2.1 对市政工程施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做检查、评价时，采用检查评分表的形式，分为安全管理，文明施工，安全防护，施工用电，施工机具以及基坑沟槽工程（含下水道），桥梁施工，隧道施工（顶管、爆破法及盾构法施工），脚手架与模板，起重与吊装共十大类。

2.2 以上安全管理，文明施工，安全防护，施工用电，施工机具为综合项，基坑沟槽工程（含下水道），桥梁施工，隧道施工（顶管及盾构法施工），脚手架与模板，起重与吊装五类为专项。专项可按工程项目的类型予以取舍，本办法未包含的可以添加。缺项或添加的应按所检查项目得分加权平均获得总分。

缺项或添加项目（工地）总计得分=100

施工采用本办法未列的技术、材料、设备、工艺的，应根据该技术、材料、设备、工艺规范结合本办法执行。

三、评分方法

3.1本评价办法设主控项和扣分项。打*号为主控项。主控项分为下列三类“***”“**”“*”。

3.2如***主控项不得分，则该标段总分不得分。如**主控项不得分则该综合项或专项不得分。如*主控项不得分，则所属栏目不得分。

主控项可以根据施工工地的重大问题的普遍程度予以调整。具体由本办法编制单位征求各设区市市政公用安全文明施工管理部门意见后决定。

3.3其他扣分项目按要求予以评分，扣完为止。如综合项或专项单项得分低于60%的，则该综合项或专项不得分。

3.4专项缺项应在汇总表中注明“缺项”。

3.5 市政工程施工安全文明评分，应以项目总分/10，得到总得分，作为对一个施工工地现场安全生产文明情况的评价依据，分为优良、合格、不合格三个等级。

3.5.1优良 
　　无***或**主控项失分。汇总表得分值应在80分及其以上的；

3.5.2合格 
　　无***主控项失分。汇总表得分值应在80分以下及其70分以上的；

3.5.3不合格 
　　无***主控项失分且汇总表得分值不足70分的。

检查评分汇总表

企业名称：

| 工程（工地）名称 |  |
| --- | --- |
| 工程造价 |  |
| 工程类别 |  |
| 总计得分(满分值为100分) |  |
| 项目名称及分值 | 安全管理（满分分值为100分） |  |
|  | 安全防护（满分分值为100分） |  |
|  | 文明施工（满分分值为150分） |  |
|  | 施工用电（满分分值为100分） |  |
|  | 基坑沟槽（满分分值为100分） |  |
|  | 桥梁施工（满分分值为100分） |  |
|  | 脚手架与模板工程（满分分值为100分） |  |
|  | 隧道施工（满分分值为100分） |  |
|  | 起重与吊装（满分分值为100分） |  |
|  | 施工机具（满分分值为50分） |  |
| 评 语 |  |
| 检查单位 |  |
| 检查人员 |  |
| 受检项目 |  |
| 项目经理 |  |

安全管理检查评分表

分表1.0

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 责任制 | ***未建立安全生产责任制。 未建立消防安全责任制，扣20分 **未进行安全责任目标分解，未签订各级安全生产责任书，扣20分 安全生产责任制未经责任人签字确认，扣5分 未备有各工种安全技术操作规程，扣5分 *未按规定设置安全管理机构，未按规定配足专职安全员，扣10分 相关人员未到位履职的，扣5分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分 未制定安全生产资金保障制度，扣5分 未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣5分 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，并写入“五牌二图”公告的，扣5分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核，扣5分 | 20 |  |  |
| 2 | 施工组织设计 及 专项施工方案 | 施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分 **未制定危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的，扣10分 **未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证的，扣10分 施工组织设计、专项施工方案未经审批，未按要求签字、盖章的，扣5分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣5分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 | 安全技术 交底 | 未进行书面安全技术交底，扣10分 未按分部分项进行交底，扣5分 交底内容不全面或针对性不强，扣5分 交底未履行三方签字手续，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 安全检查 | 未建立安全检查制度，扣10分 未有安全检查记录，扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣5分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣5分 未实行领导带班制度，资料不齐的，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 | 安全教育 | 未建立安全教育培训制度，扣5分 施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣8分 未明确具体安全教育培训内容，扣5分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分 施工管理人员、专职安全员、特种作业人员未按规定进行继续教育培训和考核，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 应急救援 | 未制定安全生产应急救援预案，扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣4分 未定期进行应急救援演练，扣2分 未配置应急救援器材和设备，扣2分 | 10 |  |  |
| 7 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分 未签订安全生产协议书，扣3分 分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2分 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 | 持证上岗 | 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，扣5分 施工作业人员未按规定使用识别标志，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣5分 未绘制现场安全标志布置图，扣2分 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣2分 未设置重大危险源公示牌，扣4分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

安全防护检查评分表

分表2.0

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 施工现场人员未佩戴安全帽的，扣3分 未按标准佩戴安全帽，扣2分 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 2 | 安全网 | 外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣2～10分 工作面高度较高，未做悬挑防坠措施，扣10分 **脚手架与建筑物之间间距大于20cm，未做封闭的，扣10分 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 | 安全带 | 高处作业人员未按规定系挂安全带的，扣5分 安全带系挂不符合要求，扣5分 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 4 | 临边 防护 | **高处工作面或深基坑临边防护缺失的。 临边防护设施的构造、强度不符合规范要求，扣10分 防护设施未形成定型化、工具式，扣5分 未在高度1.2m和0.6m处设置两道防护栏杆，扣5分 临边防护未设置防物体、火花等坠落措施的，扣5～10分 | 20 |  |  |
| 5 | 洞口 防护 | *在建工程的孔、洞防护措施缺损的。 防护措施、设施不符合要求或不严密，扣5分 防护设施未形成定型化、工具式，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 防护棚 | **交通及上下通道、工棚在塔吊和在建建筑物高度超过本工程高度，且在建筑物坠落半径内，防护棚顶未采用双层防护的 未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣2～5分 防护棚两侧未进行封闭，扣2分 防护棚宽度小于通道口宽度，扣2分 防护棚长度不符合要求，扣2分 防护棚的材质不符合规范要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 攀登 作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣2分 折梯未使用可靠拉撑装置，扣3分 梯子的材质或制作质量不符合规范要求，扣5分 | 5 |  |  |
| 8 | 高处 作业 | 防坠网（水平网）不符合设置规范要求的，扣5分。 悬空作业所用的索具、吊具等未经验收，扣10分 悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋，扣2～10分 上下垂直作业无安全防护隔离措施的，扣10分 | 10 |  |  |
| 9 | 移动式 操作平台 | 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜，扣3分 操作平台的组装不符合设计和规范要求，扣5分 平台台面铺板不严，扣3分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，扣5分 操作平台的材质不符合规范要求，扣5分 | 5 |  |  |
| 10 | 有限空 间作业 | *许可性或未经识别的有限空间作业无相关方案和办理审批程序，扣10分 许可性或未经识别的有限空间作业前未对有限空间内空气中氧气及有毒有害气体浓度进行测定，扣5分 **有限空间内不符合作业条件，未采取通风等有效措施，扣10分 进入许可性有限空间内作业人员未按要求佩戴防护用具及携带气体报警设备的，扣10分 *有限空间作业无专人监护的，扣10分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

文明施工检查评分表

分表3.0

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场围档 | 未按省、设区市标准设置围档；扣20分 围档基础不牢固，平稳；外立面不顺直，美观；扣10分 场地出入口未进行封闭管理；扣6分 | 30 |  |  |
| 2 | 项目部 建设 | “五小设施”建设不完善。扣10分 活动房材料未达到A级防火要求，扣15分 临时设施建设未验收合格，扣10分 “五牌二图”未按标准进行设置，扣5 分 未设置宣传栏、黑板报等，扣5分 作业区与办公生活区未区分隔离。扣6分 场地未进行封闭及硬化，扣8分 职工食堂未办理餐饮许可证的，扣20分 *炊事员无健康证的。 生活区未设置垃圾筒，垃圾未及时进行清理，扣5分 项目部未设置保健医药箱 ，扣5分 | 30 |  |  |
| 3 | 施工现场管理 | 施工便道未设置及保持畅通，扣6分 现场排水设施未设置及畅通，扣6分 材料堆放未分门别类并悬挂标识牌，扣3分 材料堆放未下垫上盖，采取防雨措施，扣5分 仓库材料、设备存放凌乱，扣3分 现场卫生未设专人进行保洁，存在脏乱差现象，扣3分 | 20 |  |  |
| 4 | 宿舍管理 | 职工宿舍未进行集中管理，扣10分 宿舍管理制度未上墙，住宿人员信息未张贴，未专人定期打扫，扣8分 宿舍未设置消防设施或器材；不符合，扣5分 宿舍内生活设施不符合要求，扣5分 宿舍内存在违章私拉乱接电线现象，违章存在使用大功率用电设备现象，扣10分 宿舍、食堂等周围排水沟不畅，积水发臭的，扣5分 | 20 |  |  |
| 5 | 现场防火 | 施工区域重点位置未设置消防器材的，扣8分 灭火器材配置不合理，扣5分 消防水源不满足消防要求，扣3分 无动火审批手续和动火监护，扣5分 *生活区、办公区用房使用金属夹心板材的，其芯材未用燃烧性能为A等级材料的。 | 20 |  |  |
| 6 | 现场宣传 | 施工现场未设置企业标志。扣5分 施工现场未悬挂张贴安全文明施工标语。扣6分 施工现场未设置民工学校并开展活动，扣10分 | 10 |  |  |
| 7 | 扬尘控制 | 未制定施工现场扬尘防治专项方案并建立扬尘控制台帐，扣5分。 *车辆进出未设置冲洗平台配备冲洗设备。 现场土方未及时进行外运或覆盖，扣10分。 现场砂石料等未入库入池，扣5分 未确定专人定时洒水抑尘，扣5分 | 20 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 150 |  |  |

施工用电检查评分表

分表4.0

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时用电组织设计 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 外电 防护 | *外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范，扣5～10分 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品，扣10分 | 15 |  |  |
| 3 | 接地与接零保护系统 | *施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式。 配电系统未采用同一保护方式，扣10～20分 保护零线引出位置不符合规范，扣10～20分 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接，扣10～20分 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范，扣5分 电气设备未接保护零线，扣5分 工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范，扣10～20分 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω，扣10～20分 施工现场防雷措施不符合规范，扣5～10分 | 20 |  |  |
| 4 | 配电 线路 | 线路老化破损，接头处理不当，扣10分 线路未设短路、过载保护，扣5～10分 线路截面不能满足负荷电流，扣5分 线路架设或埋设不符合规范，扣5～10分 电缆沿地面明敷，扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆，扣10分 电杆、横担、支架不符合要求，扣5分 接线未按色标接线的，扣5分 | 15 |  |  |
| 5 | 配电箱与 开关箱 | 配电系统未按“三级配电、三级漏电保护”设置扣10～20分 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”，扣5分 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范，扣10～20 总配电箱与开关箱未安装漏电保护器，扣5分 漏电保护器参数不匹配或失灵，扣3分 配电箱与开关箱内闸具损坏，扣3分 配电箱与开关箱进线和出线混乱，扣3分 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记，扣3分 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施，扣3分 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作，扣3分 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范，扣5分 电器元件无3C认证的，扣3分 | 20 |  |  |
| 6 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级低于3级，扣15分 配电室未配备合格的消防器材，扣3～5分 配电室、配电装置布设不符合规范，扣5～10分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效，扣5～10分 备用发电机组未与外电线路进行连锁，扣15分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10分 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣3～5分 | 15 |  |  |
| 7 | 现场 照明 | 照明用电与动力用电混用，扣5分 特殊场所未使用36V及以下安全电压，扣15分 手持照明灯未使用36V以下电源供电，扣10分 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15分 照明专用回路未安装漏电保护器，扣5分 灯具金属外壳未接保护零线，扣5分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，扣5分 照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎，扣10分 | 15 |  |  |
| 8 | 用电 档案 | 按安全管理检查评分表第3、4检查项目检查 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

基坑与沟槽检查评分表

分表5.0

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 方案 | 按安全管理检查评分表第2、4检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 基槽 支护 | 不能采用放坡开挖的工程，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施，扣20分 自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求，扣5分 基槽支护结构不符合设计要求，扣5分 支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣10分 | 20 |  |  |
| 3 | 降排水 | 基坑、沟槽开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，扣10分 基槽边沿周围地面未设置排水沟或排水沟设置不符合规范要求，扣5分 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施，扣5～10分 基槽底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时，扣5～8分 *对降水影响区域内的建筑物、构筑物及地下管线未采取有效保护及监控措施的。 | 10 |  |  |
| 4 | 基槽 开挖 | 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，扣10分 未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖和开挖不均衡，扣5分 基槽开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣10分 机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣5分 管线周围作业未对管线保护，或在管线周围开挖采用人工方式的，扣5分 | 20 |  |  |
| 5 | 坑边 荷载 | 基槽边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求，扣10分 施工机械与基槽边沿的安全距离不符合设计要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 基槽 监测 | 未按要求进行基槽工程监测，扣20分 基槽监测项目不符合设计和规范要求，扣5～10分 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣5～8分 未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整，扣5～8分 | 20 |  |  |
| 8 | 支撑 拆除 | 基槽支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣5～10分 机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力，扣10分 人工拆除作业时，未按规定设置防护设施，扣8分 采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 9 | 作业 环境 | 基槽内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求，扣10分 上下垂直作业未采取防护措施，扣5分 在各种管线范围内挖土作业未设专人监护，扣5分 作业区光线不良，扣5分 人员上下无主通道及没有设置逃生通道的，扣10分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

桥梁施工检查评分表

分表6.0

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 现场封闭管理 | 围护隔离措施设置不齐全，扣5分 防撞设施设置不符合要求，扣5分 警示标志及导向标志未设置，扣5分 夜间照明未按规范设置，扣5分 | 20 |  |  |
| 3 | 水上作业 | 水上作业平台搭设未编制专项方案或未经承载能力计算的，搭设完成后，未经验收投入使用以及超限超载使用的，扣10分 水上作业人员未穿救生衣或单人作业无人监护的，扣5分 *水上作业平台上未备足并正确放置救生设备（救生衣、救生圈、救生绳等） 在航道内施工，未按规定设置航道标志和航行安全警示标志，并配套建设相应的水上交通安全设施的，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 围堰施工 | 未办理河道施工通航备案手续的，扣2分 未按方案要求设置围堰，或不符合设计或方案要求的，扣5分 围堰不满足稳定、抗渗、抗冲要求，扣5分 存在污染水体情况，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 | 桩基 施工 | 桩机停放不平稳，基础未夯实，扣3分 桩机性能不符要求，设备防护罩未设置，扣3分 成孔后未加盖或采取围护措施，扣2分 泥浆池未设置，泥浆未经沉淀处理直接排放，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 | 墩柱及桥面施工 | 墩柱作业面外侧未封闭，扣2分 桥面施工未设置安全通道，未设置警示标志的，扣5分 | 10 |  |  |

| 7 | 预应力 张拉施工 | *预应力张拉机械设备未定期标定校核 张拉区域未设置明显标志，扣2分 预应力张拉操作平台不满足施工需要，扣5分 张拉两端未设置档板，扣3分 作业人员未在侧面进行施工，扣2分 张拉时，千斤顶行程超过额定行程，油压超过最大张拉油压，扣3分 | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 索塔施工及斜揽安装 | 严格遵守高空作业的安全技术规定及施工技术规范，未制定索塔施工和斜缆索安装施工方案，未按施工方案或内容实施，扣5分 当塔身混凝土浇捣一定高度后，未采取稳定措施或设置风缆，扣2分 支架和平台未满足刚度和强度要求，有足够的抗风稳定性；未设置安全护栏；索塔联接点未按照规范设置牢固，扣3分 支架顶端未置设防雷击装置；支架与索塔间未在内侧设护栏；外侧未配置可靠的安全网，扣3分 | 10 |  |  |
| 9 | 挂篮施工 | 挂篮使用时，后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台及保险绳等完好可靠。不符合，扣2分 在高处及深水处作业时，设置安全网，满铺脚手板，设置临时护栏 操作人员按规定佩带安全防护用品，配备救生设施；不符合，扣2分 挂篮行走时，滑道铺设平整，顺直，不偏移；不符合，扣2分 浇筑混凝土时，挂篮桁架后端锚固在已完成的梁段上，并配重使与浇筑的混凝土重量保持平衡状态。不符合，扣2分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

脚手架与模板工程（扣件式钢管脚手架检查评分表）

分表7.0

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 方案 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 立杆 基础 | 立杆基础不平、不实，扣10分 立杆底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，扣5分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5～10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求，扣5分 未设置排水措施，扣8分 | 10 |  |  |
| 3 | 架体与 建筑结 构拉结 | 架体与建筑结构拉结不符合规范要求，扣4分 连墙件距主节点距离不符合规范要求，扣4分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，扣6分 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣10分 | 15 |  |  |
| 4 | 杆件间距与剪刀撑 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求，扣4分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑，扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求，扣4分 | 15 |  |  |
| 5 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求，扣7～10分 有探头板，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 横向水平杆设置 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，扣4分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，扣4分 横向水平杆只固定一端，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 杆件 搭接 | 纵向水平杆搭接长度或对校不符合要求，扣4分 立杆除顶层顶步外采用搭接，扣8分 | 10 |  |  |
| 8 | 脚手架 材质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分 | 5 |  |  |
| 9 | 荷载 | 架体施工荷载超过设计规定，扣10分 施工荷载堆放不均匀，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣5分 通道设置不符合要求，扣3分 | 5 |  |  |
| 11 | 验收 | 架体分段搭设分段使用未办理分段验收，扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 未记录量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

脚手架与模板工程（悬挑式脚手架检查评分表）

分表7.1

| 序号 | 检查 项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 方案 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 悬挑 钢梁 | 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm，扣10分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，扣10分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，扣4分 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求，扣10分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置，扣6分 | 20 |  |  |
| 3 | 架体 稳定 | 立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施，扣4分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定，扣4分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑，扣10分 未按规定在架体内侧设置横向斜撑，扣5分 架体未按规定与建筑结构拉结，扣10分 | 20 |  |  |
| 4 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求，扣7～10分 有探头板，扣4分 | 10 |  |  |
| 5 | 荷载 | 架体施工荷载超过设计规定，扣10分 施工荷载堆放不均匀，扣10分 | 20 |  |  |
| 6 | 杆件 间距 | 立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上，扣4分 纵向水平杆步距超过规范要求，扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣1分 | 10 |  |  |
| 7 | 脚手架 材质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分 | 5 |  |  |
| 8 | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣5分 通道设置不符合要求，扣3分 | 5 |  |  |
| 9 | 验收 | 架体分段搭设分段使用未办理分段验收，扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 未记录量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

脚手架与模板工程（门式支架检查评分表）

分表7.2

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 方案 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 架体 基础 | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣10分 架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求，扣10分 架体底部未按规范要求设置底座，扣3分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分 未设置排水措施，扣8分 | 20 |  |  |
| 3 | 架体 稳定 | 未按规定间距与结构拉结，扣10分 未按规范要求设置剪刀撑，扣10分 未按规范要求高度做整体加固，扣5分 架体立杆垂直偏差超过规定，扣5分 | 20 |  |  |
| 4 | 杆件 锁件 | 未按说明书规定组装，或漏装杆件、锁件，扣6分 未按规范要求设置纵向水平加固杆，扣10分 架体组装不牢或紧固不符合要求，扣3分 使用的扣件与连接的杆件参数不匹配，扣3分 | 15 |  |  |
| 5 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5分 脚手板规格或材质不符合要求的，扣5分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，扣4分 | 10 |  |  |
| 6 | 材质 | 杆件变形、锈蚀严重.扣10分 门架局部开焊，扣10分 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 7 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣10分 荷载堆放不均匀，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣5分 通道设置不符合要求，扣3分 | 5 |  |  |
| 9 | 验收 | 架体分段搭设分段使用未办理分段验收，扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 未记录量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

脚手架与模板工程（碗扣式钢管支架检查评分表）

分表7.3

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 方案 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 架体 基础 | 架体基础不平、不实，扣10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣10分 架体底部未按规范要求设置底座，扣3分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分 未设置排水措施，扣8分 | 20 |  |  |
| 3 | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结，扣4分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定，扣4分 连墙件未采用刚性杆件，扣10分 未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑，扣5分 竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处，扣4分 竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 | 20 |  |  |
| 4 | 杆件 锁件 | 立杆间距、水平杆步距超过规范要求，扣10分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆，扣10分 架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆，扣10分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，扣3分 | 15 |  |  |
| 5 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7～10分 有探头板，扣4分 | 10 |  |  |
| 8 | 材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣10分 未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣10分 荷载堆放不均匀，扣10分 | 10 |  |  |
| 10 | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣5分 通道设置不符合要求，扣3分 | 5 |  |  |
| 11 | 验收 | 架体分段搭设分段使用未办理分段验收，扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 未记录量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

脚手架与模板工程（承插型盘扣式钢管支架检查评分表）

分表7.4

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 方案 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 架体 基础 | 架体基础不平、不实，扣10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣10分 架体底部未按规范要求设置底座，扣3分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分 未设置排水措施，扣8分 | 20 |  |  |
| 3 | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结，扣4分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定，扣4分 连墙件未采用刚性杆件，扣10分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑，扣5分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处，扣4分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 | 20 |  |  |
| 4 | 杆件 | 架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求，扣2分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆，扣10分 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆，扣5～10分 | 15 |  |  |
| 5 | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣7-10分 脚手板规格或材质不符合要求，扣7-10分 有探头板，扣4分 | 10 |  |  |
| 6 | 杆件 接长 | 立杆竖向接长位置不符合要求，扣5分 搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定，扣7～10分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求，扣5～8分 | 15 |  |  |
| 7 | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分 | 5 |  |  |
| 8 | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣5分 通道设置不符合要求，扣3分 | 5 |  |  |
| 9 | 验收 | 架体分段搭设分段使用未办理分段验收，扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 未记录量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

隧道施工检查评分表（顶管施工）

分表8.0

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 施工用电 | 井下潮湿场所作业未采用安全电压或未采用保护措施的，扣10分 管道内灯具未按照每隔10米设置的，扣4分 电缆未悬挂于管壁的，扣5分 其他不符合标准的，扣2-10分 | 20 |  |  |
| 3 | 安全防护 | 井口临边围护、踢脚、安全网的设置不符合规定的，扣10分 无登高措施，扣10分，不规范，扣5分 井深度大于6米未设置登高转角平台，扣5分；平台不符合标准，扣5分 职工佩带防护用品不符合要求。扣4分 | 20 |  |  |
| 4 | 井下设施 | 顶机无防坠棚，扣10分，不规范，扣5分 未采用走道板满铺的，扣5分 无联络通讯设备的，扣5分 长距离顶管无通风设备的，扣10分，无测试记录的，扣5分。（含氧量＞20%，通风量＞3.5M3/分）超标的，扣5分 管道内通道未保持通畅、清洁，扣2-5分 | 20 |  |  |
| 5 | 其他 | 现场机具无进场验收，扣4分，安全装置有缺陷，扣5分 施工现场布置不合理，扣2-10分 泥浆乱排放或泥土堆放超过要求，未及时外运的，扣5分 施工过程中噪声过大，（日间＞75分贝、夜间＞45分贝）尘土飞扬的，扣5分 材料堆放较乱，扣3-5分 现场未挂安全警告标色标牌，扣10分 | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

隧道施工（矿山法）

分表8.1

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 无专项施工方案或方案未按规定程序经过审批。（按安全管理检查评分表第2检查项目检查) 未对重大风险源（爆破作业、涌水涌泥、有毒气体地层，穿越建构物或既有地铁线等）制定专项方案，扣8分，方案可操作性不强，扣6分 隧道专项施工方案、爆破专项方案未经专家评审，或未按专家意见修改完善。（按安全管理检查评分表第2检查项目检查） 方案中安全措施不全面，无针对性。（按安全管理检查评分表第2检查项目检查） 对采用降水施工的，专项方案中没有专篇论述。 （按安全管理检查评分表第2检查项目检查） | 10 |  |  |
| 2 | 洞口工程 | 横通道、竖井或正洞连接处开挖无专项施工方案或安全专项措施。（按安全管理检查评分表第2检查项目检查） 横通道、竖井或正洞连接处开挖未严格按审批的施工方案进行。（按安全管理检查评分表第2检查项目检查） 上下井未建立登记管理制度，未建立门禁系统扣5分；无登记记录或记录不全，扣3~5分 横通道、竖井或正洞连接处缺少加固措施，扣10分 洞口工程无专项安全措施，扣10分 路堑及边、仰坡未自上而下施工，扣5分 洞口边、仰坡开挖前应完成洞口截水沟，扣5分 自上而下分层开挖，分层防护，不得上下重叠开挖，松石清除， 洞口应按设计完成超前支护后，方可进行正洞开挖，洞口段应及时形成封闭成环，严禁采用长台阶施工，全断面进洞后及时施做二衬混凝土；软弱围岩进洞前，二衬台车必须就位 洞口邻近建筑物时未采取措施防护，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 | 隧道开挖 | 按围岩级别编制爆破设计方案，（按安全管理检查评分表第2检查项目检查）对爆破设计进行技术交底，按爆破设计交底布孔施作，按要求填塞炮泥，不得在残眼内重新钻孔，装药，按照要求对哑炮进行处理，爆破作业人员必须经培训合格持证上岗,扣10分 开挖（爆破）未严格按照设计要求、专项方案和操作规程进行，扣10分 开挖前及过程中降水施工未按照方案实施，扣5-10分 作业面周围支护不牢固，或松动土石未及时清理，扣5-10分 核心土留置，或台阶长度，导洞间距不符合要求，各扣5分 掌子面暴露时间过长，或在长时间停工时未及时封闭，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 地层超前支护加固 | 未按设计要求及规范进行超前支护、加固或地下管线等工程周边环境保护，扣10分 大管棚（小导管）材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求，扣5-8分 （管棚，超前小导管或开挖而深孔）注浆参数不符合设计要求，扣5-8分 注浆完成后浆液强度未达到规定要求就进行开挖，扣5-8分 浆液配置或存放过程中未设专人管理，扣3分 未进行开挖面地质描述和地质超前预报，扣3分 开挖标高未按设计要求，Ⅳ级及以上围岩，仰拱一次性开挖,超过3m,扣3分 仰拱未及时施作，与掌子面的距离：Ⅲ级围岩超过90m，Ⅳ级及以上围岩超过35m，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 | 初期支护 | 施工方案未明确安全技术措施，扣10分 未按照设计参数及规范进行支护，扣10分 型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求，各扣3-5分 钢架间距、规格、型号、连接未按设计要求，扣8分 钢架未采用螺栓连接或连接（板）不符合要求，扣5分 钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求，扣5分 钢筋网片、型号、间距不符合设计要求，钢筋网片之间搭设长度不符合设计规范要求，且未和钢架牢固焊接，扣5分 锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求锚管未按设计要求注浆，各扣3分 支护变形损坏未及时修复，扣5分 未及时进行初支背后回填注浆，扣5分 喷混凝土裂缝、脱落，钢筋、锚杆外露，漏喷，扣3分 支护表面凹凸不平，未达到设计要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 | 防水工程 | 作业现场未遵守用火管理规定，未建立三级动火审批制度扣5分 现场未按规定配备消防器材，扣5分 热焊机等操作人员未经培训上岗，扣3分 热风口对着人，扣2分 射钉枪枪口对着人，扣5分 防水板焊接未配备灭火器、接火盆，扣2分 | 5 |  |  |
| 7 | 二次衬砌 | 施工方案未明确安全技术措施，扣5分 模板台车未进行稳定性验算，台车进场时未进行检查验收或验收不合格投入使用。扣5分 非标准段采用高支模施工时，无安全专项方案，支架体系未有计算书，未经上级审批。现场搭设没有技术交底，未经项目部专项检查验收投入使用。扣3分 模板台车工作平台周边未设置防护栏杆，工作平台未满铺底板，人形梯不符合安全要求，扣3分 模板台车移动时，设备、电线、管路未撤除或未加保护，或无统一指挥，每循环加固后未进行验收，扣3分 模板台车堵头拆除无防护，扣2分 模板台车未设安全警示标志，扣2分 混凝土浇注过程未安排专人对台车支撑体系进行检查,扣2分 二次衬砌距掌子面距离：Ⅰ、Ⅱ级围岩大于200m，Ⅲ级围岩大于120m，Ⅳ级围岩大于90m，Ⅵ、Ⅴ级围岩大于70m，软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌未及时施作,扣3分 | 5 |  |  |
| 8 | 作业架防护 | 作业架未设工作平台及围栏防护，扣5分 作业架脚手板铺设不严、不牢，扣2分 未设置登高扶梯，扣2分 作业架用电线路布设不规范，作业架架未采用36V安全电压照明，配电箱、漏电保护器安装符合安全规定,扣5分 | 5 |  |  |
| 9 | 隧道运输 | 竖井垂直运输材料过程中，井下作业人员未撤离至安全地带，扣5分 运输车辆无产品合格证明，扣3分 洞内运输车辆制动失效、人料混载、超载、超宽，超高运输，扣5分 洞内道路2侧无排水沟，扣3分 洞内道路到处积水、泥泞，扣3分 洞内车辆照明、信号系统不完善，扣2分 洞内车辆无限速规定或无人指挥，扣2分 司机无证上岗，扣2分 车辆启动前未检查、未鸣笛，扣2分 隧道道路周边物体侵界，扣2分 | 5 |  |  |
| 10 | 施工监测 | 未按设计编制隧道施工监测方案，扣10分；方案未按规定审批，扣5分 未按监测方案对拱顶下沉、隧道收敛、初支应力等监测项目进行监测，扣5-10分 未按规定低受施工影响范围内建筑物、既有地铁线路、重要管线和道路等进行沉降观测，扣10分 监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣3-5分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣3-5分 隧道拱顶下沉、隧道收敛、初支应力、监测保护对象变形及其他重要监测数据等达到预警或报警值时，未规定程序及时、有效处理，扣5-10分 | 10 |  |  |

| 11 | 作业环境 | 无通风防尘专项方案，扣5分 未按要求设置通风系统，扣10分 未进行职业危害安全技术措施交底，扣5分 未按规定进行氧气及瓦斯，沼气、粉尘检测，扣10分 风、水、电线路末按施组设计要求布设，扣10分 作业面积水，泥泞，扣5分 风管口距掌子面的距离不符合要求，通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足实际施工要求，扣5分 爆破后不通风或通风时间少于15分钟，就有人员进洞，扣10分 凿岩、放炮、喷射混凝土等扬尘作业，未采用喷雾洒水净化等防尘措施或在粉尘较大场所作业人员不戴防尘口罩，扣3分 光线不足未设置足够照明，现场禁止使用碘钨灯扣5分 风管维护不当，破损、露风，吊挂不平直，扣3分 工人不按要求使用防尘口罩、防噪声护具，扣4分 洞内里程标、警示标志、消防器材标识准确齐全，扣3分 无逃生通道。扣10分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 火工品 | 安全员、保管员、押运员和库区看守员未持证上岗，扣10分 储存库区四周应设密实围墙，围墙到存库墙脚的距离小于5m，围墙高度低于2m，库房没有排水系统，扣3分 导爆索存放离地面小于20Cm，储存库与雷管储存库必须分别建造，距离小于30m，值班室距雷管库房的距离小于20m，扣10分 储存库门宽度小于1m；门口8m范围内有枯草等易燃物，储存库区内以及围墙外15m范围内有易燃油物，扣3分 未设消防水池并配备消防水泵，水池储水量少于15m³；储存库区内单个储存库未配备至少两个5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，扣10分 储存库电气照明未采用防爆灯具、防爆手电筒或手提式防爆灯。电气线路跨越储存库。地面库的防雷设施未按第一类防雷建筑物的防雷规定设防，储存库前未设置静电释放装置、进出库房人员未进行静电释放。扣10分 爆破作业未如实记载领取、发放的品种、数量、编号以及领取、发放（双人）人员姓名。领取数量超过当班用量，作业后剩余的民用爆破物品未当班清退回库，扣10分 | 10 |  |  |
| 合计分数 |  | 100 |  |  |

隧道施工检查评分表（轨道交通盾构施工）

分表8.2

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 轨道 | 轨道压板不齐，扣3分 坚固螺栓松动，扣2分 无专人负责和记录，扣5分，记录不齐，扣2分，轨道间距误差大于8mm，端头间距大于5mm，二轨接头错开点小于1500mm，扣3分 轨道两端缺少限位扣3分 | 10 |  |  |
| 3 | 电机车运行 | 电机车未设置控视设备的，扣5分 电机车探头未能正常开启使用的，扣3分 电机车无报警警示装置，扣2分 电机车制动装置失灵，扣4分 电机车检修无记录，扣4分 平板车前后连接不可靠，扣2分，无保险链，扣2分 电机车运行速度超过10公里，扣4分 平板车装载不符合要求，扣2分 电机车司机无证操作，扣3分 无电机车运行交接班检查记录，扣2分，记录不齐扣1分 | 20 |  |  |
| 4 | 人行通道和分隔措施 | 人行通道走道板宽度小于450mm，扣2-4分 走道板铺设不符合标准，扣10分。 人行通道与轨道之间无分隔措施，扣5分 分隔措施不规范（无钢性栏杆扣5分，立杆间距大于2m，高度小于1.05m，下部围护不符合0.4m高度）以上扣3分 人行通道堆放杂物和材料，扣4分 隧道内无醒目的安全警示标志，扣5分 人行通道上下无小梯，扣2分，小梯不规范，扣2分 | 20 |  |  |
| 5 | 车架段施工通道 | 车架段未设置拖拉型走道板，扣5分 车架段人行走道板不符合要求，扣2分 车架段走道板不畅通，堆放杂物，积泥，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 地面现场铺设设施布局 | 地面现场铺设设施布局不合理，扣4分 辅助设施无安全通道，扣4分 辅助设施无专人负责，无安全措施，扣2-4分 | 10 |  |  |
| 7 | 管片堆场 | 管片堆场地基不坚实、不平整，扣4分 管片堆场无排水措施，扣2分 管片堆放超过3块，堆放混乱的，扣4分。管片堆放纵距小于1m，横距小于0.9m的，扣4分 管片通道不畅通的，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 | 管片拼装 | 管片拼装过程中，举重臂回转半径内站人，并有其他违章行为，扣10分 拼装头子与管片未紧固，扣2分 举重臂与管片连接未使用专用连接销子，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 隧道沉降监测及隧道内空气（送风）措施 | 地面沉降监测点未打入原状土，扣10分 地面沉降监测点未有醒目的标志，扣5分 轨道轴线方向沉降点布置每点间距大于30m的，扣2分 隧道轴线两侧(覆土厚度加隧道直径)范围内有建筑物,未能布置相应的测点，扣6分 沉降监测频率低于每日两次的，扣2分 在气压施工等特殊情况下未增加监测点布置密度和监测频率的，扣5分 无空气及含氧量测试的扣10分,达不到标准的，扣5分(含氧量﹥20%,通风量﹥3.5m3分) | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

隧道施工检查评分表（轨道交通旁通道开挖）

分表8.3

| 序号 | 检 查 内 容 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安 全 管 理 资 料 | 1、旁通道施工专项方案未经过审批，扣20分 2、旁通道施工安全技术未交底，扣5分 3、旁通道应急预案未编制扣10分，不具有针对性，扣5分 4、现场特种作业人员持证上岗情况 （电工、电焊工、行车工、挂钩工）缺证的，扣10分 冷冻设备以及地面物料提升设备未经过验收，扣5-10分 | 20 |  |  |
| 2 | 冻 结 施 工 | 1、开钻前未对钻架（塔）、平台及给进架的前后支撑的稳固性进行认真检查，扣5-10分 2、钻架安装和拆卸过程中作业人员未带安全带，扣10分 3、盐水温度未控制在方案规定的数值，扣5-10分 4、钻机未由专人进行操作，扣10分 5、上下钻杆时叉钳旋转范围内站人，扣5-10分 | 20 |  |  |
| 3 | 开 挖 施 工 | 现场使用的千斤顶及手拉葫芦在使用前未经过认真检查，确保完好，扣5-10分 在拔拉管片时，千斤顶及手拉葫芦的位置未按照方案要求布置妥当，扣10分 在拔拉管片时，人员未站在安全可靠的位置，作业人员旁无监护人员，扣5-10分 临时钢支撑的材质以及步距未按照方案设置，扣5-10分 在开挖过程中，有超挖和欠挖现象，扣5-10分 一旦发现冻土帷幕表面温度有异常升高或严重变形，未立即采取加强支撑和冻结的措施，扣20分 开挖作业面未使用36V以下的安全电压，扣10分 施工人员直接站立在绑扎好的结构钢筋上，扣5分 现场未确保水平运输通道畅通，现场未设置“当心车辆”的警示标志，扣5-10分 现场设备、应急材料等未整齐摆放或缺少明确标识，扣5-10分 | 40 | ` |  |
| 4 | 应 急 准 备 | 1、应急设备未配备到位（冷冻机、盐水泵、清水泵）、（双液注浆泵、空压机、混凝土喷射机、千斤顶、电锯、手拉葫芦、电焊机），扣5-15分 2、应急材料未配备到位（水泥、水玻璃、速凝剂、砂子、碎石、聚氨脂、木板、型钢、扳手、棉丝），扣5-15分 3、防护门未按照应急预案安装，扣10分 4、发生盐水渗漏问题，未改用液氮或下套管继续盐水冻结，扣10分 5、地面与作业现场的通讯设施、监视设备未到位，扣5-10分 | 20 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

起重吊装检查评分表

分表9.0

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 按安全管理检查评分表第2检查项目检查 |  |  |  |
| 2 | 安装(租赁)单位管理 | 未与安装（租赁）、专业分包等单位签订安全生产责任书的，每次扣5分 未与租赁单位签订租赁合同的，每次扣5分 起重吊装设备无保养记录、备案记录、检验合格证的，每项扣4分 | 20 |  |  |
| 3 | 机械、机具 | 各种限位装置未安装齐全或不灵敏，扣5分 钢丝绳、吊钩、卷筒等损坏或报废，扣5分 起重拔杆组装后未履行验收程序，扣5分 钢丝绳、吊索安全系数不符合规范要求的，扣5分 | 20 |  |  |
| 4 | 起重 吊装 | 多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求，扣5分 吊索系挂点不符合专项施工方案要求，扣3分 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过，扣4分 起重机吊具载运人员，扣3分 吊运易散落物件不使用吊笼，扣2分 起重机行走作业处地面承载能力不符合要求，扣3分 | 20 |  |  |
| 5 | 作业人员 | 特种作业人员无证上岗的，扣5分 未设置专职信号指挥和司索人员的，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 构件 码放 | 构件码放荷载超过作业面承载能力，扣5分 构件码放高度超过规定要求，扣3分 大型构件码放无稳定措施，扣2分 | 15 |  |  |
| 7 | 警戒 监护 | 未按规定设置作业警戒区，扣10分 警戒区未设专人监护，扣5分 | 15 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

施工机具检查评分表

分表10.0

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容与评分标准 | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后未履行验收程序，扣3分 未设置护手装置，扣3分 传动部位未设置防护罩，扣3分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 未设置作业棚，扣2分 使用多功能木工机具，扣5分 | 5 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 圆盘锯安装后未履行验收程序，扣3分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，每项扣3分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 未设置作业棚，扣2分 使用多功能木工机具，扣5分 | 5 |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器，扣3分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣3分 使用手持电动工具随意接长电源线，扣1-3分 | 5 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣3分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 钢筋加工区未设置作业棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板，扣3分 传动部位未设置防护罩，扣3分 | 5 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后未履行验收程序扣2分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 未设置二次空载降压保护器，扣4分 一次线长度超过规定或未进行穿线保护，扣2分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣4分 二次线长度超过规定或绝缘老化，扣2分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，扣2分 | 4 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未履行验收程序，扣3分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，扣3分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣2分 传动部位未设置防护罩，扣3分 未设置作业棚，扣件2分 作业平台不平稳，扣2分 | 4 |  |  |
| 7 | 气瓶 | 气瓶未安装减压器，扣4分 乙炔瓶未安装回火防止器，扣4分 气瓶未设置防震圈和防护帽，扣2分 气瓶及其安全附件不合格，或气管老化、破损，扣4分 气瓶倾倒、暴晒，扣2分 气瓶与明火距离不符合规范要求，扣4分 气瓶未分类存放，或氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不符合规范要求，扣2分 | 4 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车制动、转向装置不灵敏，扣4分 驾驶员无证操作，扣4分 行车载人或违章行车，扣4分 | 4 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣5分 负荷线未使用专用防水橡皮电缆，扣5分 负荷线有接头，扣2分 | 5 |  |  |
| 10 | 振捣器具 | 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣4分 未使用移动式配电箱，扣2分 电缆长度超过30m,扣2分 操作人员未穿戴好绝缘防护用品，扣2分 | 4 |  |  |
| 11 | 桩工机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣5分 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施，扣3分 机械与输电线路安全距离不符合规范要求，扣2分 打桩机未挂设包含桩机编号、桩机负责人等内容的标牌，扣2分 打桩操作违反操作规程，扣5分 | 5 |  |  |
| 合计分数 |  | 50 |  |  |